TNT - Un programme Terminal pour le Packet-Radio sous UNIX
----------------------------------------------------------
(Derniere modification : 02/02/96)

Traduction en francais : F1IRW et F1RMB.
  F1IRW @ F5KMR.FRHA.FRA.EU (Ham Radio)
  F1RMB @ F5KMR.FRHA.FRA.EU (Ham Radio) / oops@ibs.ibs.fr (internet)
Mises a jour > v1.8 : F5SOH 
  F5SOH @ F5KBS.FAQI.FRA.EU (Ham Radio) / f5soh@bigfoot.com (internet)


Index
-----

Introduction
Version de TNT decrite
Licence, copies, garantie
Sur le Packet Radio et TNT
Pourquoi ce programme ?
Configuration requise
Programme de Messagerie DPBox


1. Description
1.1. Ecrans virtuels
1.2. Types d'ecrans virtuels 
1.3. Ligne de statut principale
  
2. Commandes
2.1  Commandes clavier
2.1.1. Mouvement du curseur et divers
2.1.2. Mouvement et controle des fenetres
2.1.3. Bascule des ecrans
2.1.4. Macros clavier
2.2. Commandes en mode commande
2.2.1. Commandes TNC
2.2.2. Commandes externes
2.2.2.1. Reception de donnees dans un fichier
2.2.2.2. Envoyer un fichier
2.2.2.3. Shell, run et redirection
2.2.2.4. Repertoires
2.2.2.5. Divers
2.2.2.6. Scripts de routage
2.2.2.7. Moniteur etendu et liste de messagerie
2.2.2.8. Commandes interface
2.2.2.9. Commandes de l'interface DPBox
2.2.2.10. Commandes de generation de mot de passe
2.2.2.11. Autorisation et niveau d'acces des commandes distantes  
2.2.2.12. Emission/reception de Broadcast

3. Description detaillee

3.1.  Commandes Distantes
3.1.1. Niveau d'acces par defaut pour les commandes a distance
3.1.2. Validation du mot de passe Sysop (//SYSOP)
3.1.3. Shell avec l'autorisation du root (//ROOTSH)
3.1.4. Connexion socket (//SOCKET)
3.1.5. La commande dangereuse //ECHO
3.1.6. Creer de nouvelles commandes a distance
3.1.7. Commandes a distance etendues

3.2.  Conversion des umlaut
3.2.1. Affichage
3.2.2. Envoi d'un texte
3.2.3. Reception de fichiers
3.2.4. Envoi de fichiers

3.3.  Utilisation des fonctions UNIX
3.3.1. Shell login
3.3.2. Redirection
3.3.3. Programmes run
3.3.4. Serveur socket
3.3.4.1 Serveurs Ax25
3.3.4.2 Serveur Netcmd
3.3.5. Connexion socket
3.4. Methodes de transferts de fichiers
3.4.1. Transfert de fichier AutoBIN
3.4.2. Transfert de fichier Yapp
3.4.3. Transfert de fichier 7plus

3.5. Texte d'accueil special et fichiers avec macros, base de donnee de noms

3.6. Scripts de routage

3.7.  Actualisation des indicatifs
3.8.  Carnet de trafic
3.9.  Macros clavier

3.10. Liste de messagerie
3.10.1. Description generale
3.10.2. Utilisation de la liste de messagerie
3.10.3. Utilisation des macros clavier
3.10.4. Formats reconnus

3.11. Moniteur etendu

3.12. Utilisation de DPBox
3.12.1. Description generale
3.12.2. Utilisation de l'interface socket UNIX
3.12.3. Ecran de messagerie
3.12.4. Utilisation de DPBox via packet radio
3.12.5. Fonctions Autobox et monbox
3.12.6. Liste unprotos

3.13. Generation automatique des mots de passe
3.13.1. Description generale
3.13.2. DIEBOX
3.13.3. FlexNet
3.13.4. TheNet
3.13.5. Baycom
3.13.6. MD2

3.14. Compression Huffman
3.15. Maniement des connexions de test de qualite de FlexNet
3.16. Utilisation de plusieurs logiciels avec le meme indicatif
3.17. Fonctionnement broadcast du mode PACSAT
3.18. Autostart au lancement de TNT
3.19. TNT en resident, TNTC

4. Description des fichiers de configuration

4.1.  Fichier de configuration principal
4.1.1. Configuration generale et ports serie
4.1.2. Securite
4.1.3. Repertoires, fichiers et sockets
4.1.3.1 Repertoires
4.1.3.2 Fichiers
4.1.3.3 Sockets et fichiers DPBox

4.1.4. Lignes des ecrans virtuels
4.1.5. Configuration de l'affichage

4.1.6. Attributs d'ecran
4.1.6.1. Attributs couleurs
4.1.6.2. Attributs monochromes

4.1.7. Timeout de l'assemblage des paquets 
4.1.8. Options supplementaires

4.2.  Fichiers de configuration du TNC
4.3.  Fichier cookie
4.4.  Fichier pour les commandes distantes
4.5.  Fichier pour le texte d'accueil

4.6.  Fichiers pour la base de donnee des noms et des scripts de routage
4.6.1. Base de donnee des noms
4.6.2. Base de donnee de routage
4.7.  Identificateur utilisateur et securite
4.8.  Fichier log pour les resyncronisations
4.9.  Fichier pour les macros clavier
4.10. Fichier pour la generation des mots de passe
4.11. Fichier pour l'authentification sysop
4.12. Fichier pour inhiber les commandes distantes
4.13. Fichier contenant les indicatifs rejetes
4.14. Fichier contenant les repeteurs Flexnet
4.15. Fichier pour l'acces au serveur Ax25
4.16. Fichier pour l'autostart au demarrage
4.17. Fichier pour les commandes a distance etendues
4.18. Fichier pour les fonctions BBS
4.19. Fichier de configuration de TNTC
4.20. Fichier de definition des sons
4.21. Fichier de definition des messages/macros TELL

5. Informations complementaires
5.1. Options de demarrage
5.2. Fonctionnement sous X11
5.3. Portage de TNT

6. Conclusion

A. Annexe

A.1 Table de compression statique Huffman



-----------------------------------------------------------------------------

Introduction

-----------------------------------------------------------------------------

Version concernee de TNT

Cette documentation concerne TNT ver 1.8 

-----------------------------------------------------------------------------

Licence, copie et garantie

TNT est Copyright (C) 1993-1996 par Mark Wahl, DL4YBG

Ce programme est gratuit; vous pouvez le redistribuer et/ou le modifier
suivant les termes de la licence generale publique GNU comme publie par la
Free Software Foundation (fondation de logiciels gratuits).

Ce programme est distribue dans l'espoir qu'il soit utile, mais SANS AUCUNE
GARANTIE ; sans meme une garantie implicite de COMMERCIALISATION ou QUOI QUE
CE SOIT DANS CE SENS. Allez voir la licence generale publique GNU pour plus 
de details (contenue dans le fichier 'licence').

Vous devez avoir recu une copie de la licence generale publique GNU avec ce
logiciel ; si ce n'est pas la cas, ecrivez a :
 Free Software Foundation, Inc.
 675 Mass Ave
 Cambridge, MA 02139
 USA.

-----------------------------------------------------------------------------

A propos du Packet Radio et TNT

Le Packet Radio est un mode special utilise par les Radio Amateurs pour 
transferer du texte et des donnees. C'est oriente paquets et utilise le
protocole AX.25 (une version speciale de l'X.25 pour les besoins des radio
amateurs).

Il existe des petits ordinateurs qui implementent le protocole AX.25 et
contiennent l'interface modem avec l'emetteur radio. Le terminal ou
l'ordinateur avec un programme terminal est connecte par l'interface RS232.
Ces petits ordinateurs sont appelles Terminal Node Controller (TNC).

Pour la plupart de ces TNCs, un logiciel special est disponible (logiciel 
WA8DED ou The Firmware par NORD><LINK) qui peut basculer sur un protocole 
special (hostmode) a l'interface RS232. Si le hostmode est selectionne, 
il n'est pas possible d'operer le TNC en utilisant un simple terminal, 
un ordinateur avec un programme de terminal special est alors necessaire.

L'avantage du hostmode est que le programme terminal peut implementer des
ecrans virtuels pour chaque connexion differente, le mode commande et le
mode moniteur. Tout ceci, s'ils sont affiches ensemble sur un simple terminal
peut conduire l'operateur a faire des confusions.

TNT est un programme terminal de ce type (TNT pour "TNc Terminalprogram"). 

-----------------------------------------------------------------------------

Pourquoi ce programme ?

Il y a des implementations du protocole AX.25 disponibles sous UNIX (KA9Q, 
WAMPES, ...).

Ils utilisent tous le TNC comme un simple modem (mode KISS) et ont le
protocole TCP/IP implemente (utilisant l'AX.25).

Mais l'interface utilisateur est assez pauvre, il n'y a pas d'ecran virtuel
et de buffer pour revenir en arriere.

D'ou mon intention d'ecrire programme qui aurait une tres bonne interface
utilisateur et utiliserai le TNC non pas comme simple modem mais comme un
veritable Terminal Node Controller.

-----------------------------------------------------------------------------

Configuration requise

Le programme est developpe pour LINUX et un terminal compatible VT100. Il 
necessite un TNC avec logiciel WA8DED ou The Firmware par NORD><LINK connecte
a un port serie de l'ordinateur.

The Firmware par NORD><LINK est disponible pour les TNC2 et tous ces clones,
pour les PK232 et PK88 d'AEA. Le logiciel WA8DED est disponible pour les
TNC-1 TAPR.

Si vous n'avez pas de TNC avec The Firmware ou si vous ne voulez pas changer
le logiciel de votre TNC, TFKISS doit etre utilise. TFKISS est un programme
qui tourne sous LINUX, qui emule un TNC avec The Firmware. Il n'a seulement
besoin que d'un TNC en mode KISS ou d'un peripherique qui travaille comme un 
TNC en mode KISS.

TFKISS supporte les standards KISS, KISS avec checksum (SMACK) et KISS avec
checksum utilisee dans les repeteurs Flexnet (RMNC-KISS).

Bien que LINUX soit une plate-forme de developpement, un transfert de TNT sur
d'autres plate-formes UNIX doit etre possible car aucune fonction speciale
n'est utilisee. D'autres terminaux peuvent etre utilises s'ils ont au moins
l'insertion de ligne et l'effacement de ligne et une entree dans le
fichier /etc/termcap.

-----------------------------------------------------------------------------

Programme de messagerie DPBox

Joachim, DL8HBS a ecrit un superbe programme packet radio qui se nome DigiPoint
pour ordinateurs ATARI. Il contient un programme terminal packet radio pour 
hostmode, un de calcul pour satellite et un serveur messagerie.

Le BBS contient toutes les commandes de la plupart des systemes connus de
BBS et est capable de stocker et de forwarder avec n'importe quelle autre
systeme, incluant le forward compresse avec les BBS F6FBB. De plus, il peut
etre charge simplement en monitorisant la frequence. Donc vous allez avoir
une liste du BBS a jour sans aucune emission de votre part !

Donc, j'ai decide d'essayer de porter la partie messagerie de DP sur Linux.
Joachim m'a donne des sources en Pascal et je les ai traduites avec P2C par 
Dave Gillespie (contenu dans la plupart des distributions de Linux) en C. P2C 
a fait un travail incroyable, merci Dave ! Seulement quelques petits travaux de
preparation ont ete necessaires sur les sources et P2C crea la plupart des 
codes executables. Une interface socket UNIX a ete ajoute sur les deux
parties, les premiers tests de TNT et DPBox se sont passes avec succes.

Beaucoup d'ameliorations ont ete faites depuis, meme la diffusion PACSAT 
emission/reception est maintenant incluse. La combinaison TNT et DPBox,
tournant couramment sur quelques BBS allemandes 24H/24H, semble bonne et 
stable. Pour plus d'informations, consultez la documentation de DPBox.

-----------------------------------------------------------------------------

1. Description

-----------------------------------------------------------------------------

1.1. Ecrans Virtuels


Il est possible d'operer plusieurs connexions sur la meme frequence.
Pour cela, un ecran virtuel est cree a chaque fois qu'une connexion est
demandee. Chaque ecran est divise en deux parties, ou tout ce qui est envoye
et tout ce qui est recu sont affiches separement. Une ligne de statut avec
toutes les informations sur la connexion est situee entre ces deux parties.

Pour changer les parametres ou pour envoyer une commande au TNC, un ecran de
commande est disponible. Pour simplifier les operations, on peut aussi
executer toutes les commandes sur un ecran de connexion, en utilisant les
deux points (:) comme premier caractere.

Il est possible de voir toute l'activite des autres stations sur la
frequence. Pour voir ces informations, un ecran de moniteur est disponible.

Or en realite un seule ecran n'est disponible, l'operateur doit choisir lequel
des divers ecrans virtuels il veut voir. Il peut basculer de l'un a l'autre
en utilisant un code special ou des touches speciales sur le clavier.

Pour voir quel ecran et quelle voie sont actifs et pour donner une
information globale, une ligne de statut est affichee en haut de l'ecran.

Tous les ecrans virtuels (ou les deux parties d'un ecran de connexion)
peuvent etre configures plus largement que l'affichage reel a l'ecran. Donc,
une petite fenetre de l'ecran virtuel est affichee. La fenetre peut etre
deplacee par l'operateur.

De plus, il existe des ecrans supplementaires pour des fonctions speciales.
Il existe un ecran de liste des stations entendues, un ecran pour le
moniteur etendu, un ecran pour l'aide en ligne et un ecran pour la lecture
du bbs.
Si une liaison est active avec DPBox, il existe alors aussi un ecran pour les 
operations sur le bbs.

-----------------------------------------------------------------------------

1.2. Ligne de statut principale

La ligne de statut en haut de l'ecran affiche les statut principaux du
programme. Elle montre le type d'ecran virtuel utilise (connexion, commande
ou moniteur) et la voie actuelle utilisee. De plus, tout fichier ouvert
(reception ou envoi) sur la voie utilisee sera affiche dans la ligne
de statut inferieure.

Lorsque la compression Huffman est active sur la voie utilisee CONNECT est
remplace par CONN(H) et EXTMONI par EXTM(H).

De plus, un "P" sera affiche si l'envoi de donnees vers l'exterieur est en 
pause, un "I" si le mode insertion est actif. Si la synchronisation hostmode
est perdue, un "S" sera affiche. Si le TNC etait occupe et qu'un envoie de
donnees de l'ordinateur est effectue, un "B" sera affiche. Si un script de
routage est actif, un "X" sera affiche.

Si des donnees sont recues sur une voie qui n'est pas affichee le numero de
la voie sera affiche jusqu'a ce que l'ecran virtuel de cette voie soit
affiche. Si une connexion est active sur une voie, un "+" sera affiche sur
la position de la voie.

Si un fichier est ouvert sur la voie courante, un identificateur du type de
fichier a deux caracteres ainsi que le nom du fichier (seulement les 14
derniers caracteres) seront affiches sur la ligne de statut.
Les fichiers qui recoivent des donnees seront affichees dans le premier champ
de fichier, les fichiers qui transmettent des donnees seront affiches dans 
le second champ de fichier. L'identificateur de type de fichier a deux caracteres
est decrit au chapitre sur les commandes fichiers.

-----------------------------------------------------------------------------

2. Commandes

-----------------------------------------------------------------------------

2.1. Commandes clavier

Notes :

La combinaison de la touche Alt+touche genere le code <ESC>touche en mode
console normal.
Sous X la touche Alt+touche n'est pas supportee dans ce cas.
Donc, par exemple pour activer l'ecran moniteur avec X, vous devez d'abord
frapper la touche <ESC> et ensuite M a la place de Alt+M.

(*1) : Partie d'entree dans les ecrans de connexion ou de messagerie.
(*2) : Ecran de commande et partie d'entree de l'ecran de moniteur etendu.
(*3) : Ecrans moniteur, de reception d'une connexion, de moniteur etendus
       ou de messagerie.
(*4) : Ecrans de commande, de liste de messagerie, d'ecoute et d'aide.
(*5) : Seulement sur l'ecran moniteur.

-----------------------------------------------------------------------------

2.1.1. Mouvement du curseur et divers


CR, LF, <Ctrl>M, <Ctrl>J :
  
  Les caracteres depuis le debut de la ligne jusqu'a la position du curseur 
  sera transmise sur la voie courante (*1) ou seront transferes a 
  l'interpreteur de commande (*2). Si le premier caractere de la ligne (*1) 
  est un deux points (":"), la ligne sera transmise a l'interpreteur de 
  commande (sans les deux points). Un deux point (':') comme premier caractere
  de (*2) sera ignore et supprime.
  Si WHOLElin est defini a ON, le ligne entiere sera prise en compte et
  la position du curseur sera ignoree.
 
Fleche a gauche, <Ctrl>S :
  Deplace le curseur d'un caractere vers la gauche, s'il n'est pas deja en
  debut de ligne (*1,*2).

Fleche a droite, <Ctrl>D :
  Deplace le curseur d'un caractere vers la droite, s'il n'est pas deja en
  fin de ligne (*1,*2).

Fleche en haut, <Ctrl>E :
  Deplace le curseur d'une ligne vers le haut, s'il n'est pas deja en haut
  de l'ecran (*1,*2,*4).

Fleche en bas, <Ctrl>X :
  Deplace le curseur d'une ligne vers le bas, s'il n'est pas deja sur la
  derniere ligne (*1,*2,*4).

<Ctrl>A :
  Deplace le curseur au debut de la ligne (pour l'ecran de commande et la
  partie envoie d'un ecran de connexion).

<Ctrl>F :
  Deplace le curseur jusqu'au prochain caractere qui ne soit pas un
  espace (pour l'ecran de commande et la partie envoie d'un ecran de 
  connexion).

INSERT, <Ctrl>N :
  Bascule le mode insertion. Si le mode insertion est actif, un "I" sera
  affiche sur la ligne de statut inferieure. En mode normal, tout caractere
  sera reecrit, en mode insertion, tout caractere depuis la position du
  curseur jusqu'a la fin de la ligne sera deplace d'une colonne vers la droite
  (*1,*2).


DEL, <Ctrl>H :
  Efface le caractere directement a droite du curseur et deplace le curseur
  d'une colonne vers la gauche. Si le mode insertion est actif, tous les
  caracteres depuis la position du curseur jusqu'a la fin de la ligne seront
  deplaces d'une colonne vers la gauche (*1,*2).

<Ctrl>L :
  Le caractere sous le curseur sera efface, tous les caracteres a droite du
  curseur jusqu'a la fin de la ligne seront deplaces d'une colonne vers la
  gauche (*1,*2).

<Ctrl>Y :
  Efface tout les caracteres depuis la position du curseur jusqu'a la fin
  de la ligne (*1,*2).

<Ctrl>V :
  Caractere de passage. Si par exemple vous voulez envoyer un Ctrl-T sur la
  voie connectee, faites d'abord Ctrl-V puis un "T". Un attribut different du
  caractere montrera qu'il s'agit d'un caractere de controle (*1).

-----------------------------------------------------------------------------
  
2.1.2. Mouvement et controle des fenetres

<Ctrl>R, Fleche en haut (*5) :
  Deplace la fenetre d'affichage de l'ecran virtuel d'une ligne vers la haut, 
  si ce n'est pas le haut de l'ecran virtuel (*3).

<Ctrl>C, Fleche en bas (*5) :
  Deplace la fenetre d'affichage de l'ecran virtuel d'une ligne vers la bas, 
  si ce n'est pas le bas de l'ecran virtuel (*3).

Page haut, <Ctrl>W :
  Deplace la fenetre d'affichage de l'ecran virtuel d'une page vers le haut,
  si ce n'est pas le haut de l'ecran virtuel (*3,*4).

Page bas, <Ctrl>Z :
  Deplace la fenetre d'affichage de l'ecran virtuel d'une page vers le bas,
  si ce n'est pas le bas de l'ecran virtuel (*3,*4).

HOME :
  Va au debut de la fenetre (*3,*4).

END :
  Va a la fin de la fenetre (*3,*4).

<Ctrl>P, <ALT>P, <ESC>P :
  Bascule d'arret de reception de caracteres sur l'ecran actuel, possible 
  uniquement sur un ecran de connexion ou l'ecran moniteur. L'arret est 
  indique par un "P" sur la ligne de statut inferieure (ecran moniteur et 
  partie reception d'un ecran de connexion).

-----------------------------------------------------------------------------

2.1.3. Bascule des ecrans


F1 - F9 :
  Bascule vers l'ecran de connexion des voies 1 a 9. Si la touche est
  appuyee une seconde fois, et que la voie selectionnee plus 10 existe, 10 est
  ajoute au numero de la voie actuelle (deux fois F1 passe a la voie 11).

F10 :
  Bascule sur l'ecran de connexion de la voie 0 (voie unproto). Si la touche
  est appuyee une autre fois, bascule vers les voies 10, 20, ... si elles 
  existent.

F11, <ALT>M, <ESC>M :
  Bascule sur l'ecran moniteur, si on est deja en ecran moniteur, revient
  sur l'ecran de connexion precedant.

F12, <ALT>C, <ESC>C :
  Bascule sur l'ecran de commande.

<ALT>Q, <ESC>Q :
  Bascule vers l'ecran de connexion de la voie courante.

TAB, <Ctrl>I :
  Selectionne une nouvelle voie, un "??" indiquera cela a la place du numero
  de voie sur la ligne de statut. Un nombre entre 00 et 99 pour les voies 00
  a 99 devra etre entre. Seulement les voies existantes sont acceptees. Si
  le moniteur etendu est actif, le numero de la voie du moniteur etendu 
  (0 a 4) est selectionne a la place de la voie connectee.

<ALT>X, <ESC>X :
  Bascule vers l'ecran de moniteur.

<ALT>S, <ESC>S :
  Mets a jour et affiche la liste des stations entendues.

<ALT>L, <ESC>L :
  Bascule le generateur de lecture de BBS (seulement actif sur la voie
  courante). Si vous etiez deja en generateur de lecture, l'ecran revient
  comme avant.

<ALT>B, <ESC>B :
  Si DPBox est connecte, bascule sur la console d'operateur du BBS.

----------------------------------------------------------------------------

2.1.4. Macros clavier


<ALT>0 - <ALT>9, <ESC>0 -<ESC>9 :
  Touches de fonctions parametrables par l'utilisateur pour ses textes ou
  commandes.

----------------------------------------------------------------------------

2.2. Commandes en mode commande

----------------------------------------------------------------------------

2.2.1. Commandes TNC


Beaucoup de commandes en hostmode se composent d'un seul caractere. Il est
souvent difficile de se souvenir du caractere d'une commande que l'on 
n'utilise pas souvent. Donc, pour chaque commande TNC, un nom parlant 
existe. Mais il est toujours possible d'utiliser la commande originale 
faite d'un seul caractere.
Uniquement les commandes connues ont ete implementees, Si vous avez un 
logiciel TNC qui possede des commandes supplementaires, la commande "TNC" doit 
etre utilisee (cf : 1.4.2.5.).

Plus d'information sur les commandes peut etre trouvee dans la documentation
du logiciel du TNC (Commandes TNC de NORD><LINK The Firmware 2.6a).
Certaines de ces commandes n'existent plus dans la nouvelle version (TF 2.7).

DAMAdis,"B"     : Timeout DAMA.
Version,"V"     : Affiche la version du logiciel TNC.
CHeck,"@T3"     : Timer de connexion T3.
Connect,"C"     : Commence une connexion.
CText,"U"       : Texte d'accueil si le TNC recoit une demande de connexion.
DIGIpeat,"R"    : Fonction repeteur.
Disconne,"D"    : Termine une connexion (deconnecte).
DAYTIme,"K"     : Fonctions date et heure.
Frack,"F"       : Temps entre l'envoi d'une trame et la confirmation du
                  correspondant.
FUlldup,"@D"    : Fullduplex sur la partie modem.
MAXframe,"O"    : Nombre maximum de trames emises en un seul passage.
Monitor,"M"     : Fonctions de moniteur.
MYcall,"I"      : Indicatif de l'operateur local.
                  avec MYCALL l'indicatif est defini de facon permanente sur
                  cette voie, avec "I" il est defini jusqu'a la prochaine
                  deconnexion.
                  Un MYCALL permanent peut etre enleve en utilisant le signe
                  "$" a la place de l'indicatif.
Persist,"P"     : Valeur du persist.
RESptime,"@T2"  : Delai avant qu'une trame d'information ne soit confirmee
                  (timer T2).
REtry,"N"       : Nombre maximum de retries.
SLottime,"W"    : Valeur du slottime.
Txdelay,"T"     : Temps entre le passage du TX en emission et l'envoi des
                  paquets de donnees.
USers,"Y"       : Nombre de voies ouvertes a la connexion.
Xmitok,"X"      : Blocage de l'emetteur a l'emission.
BUFfers,"@B"    : Buffers libres du TNC.
A1SRTT,"@A1"    : Valeur du timer A1.
A2SRTT,"@A2"    : Valeur du timer A2.
A3SRTT,"@A3"    : Valeur du timer A3.
IPOll,"@I"      : Longueur d'un packet avec l'utilisation du mode I-Poll.
VALcall,"@V"    : Verifie l'indicatif en mode connecte.

Toutes ces commandes peuvent etre abregees avec les caracteres en majuscule.

----------------------------------------------------------------------------

2.2.2. Commandes externes

La plupart de ces commandes peuvent etre abregees avec les caracteres en 
majuscule.


2.2.2.1. Sauver des donnees dans un fichier

LOGQso <nom_fichier> :
  Un fichier sera ouvert et toutes les donnees transmises et recues sur la
  voie selectionnee seront y seront sauvees.
  Si aucun repertoire n'est specifie, le fichier sera sauve dans le
  repertoire 'download_dir'.
  Si 'download_dir' est vide, le repertoire courant sera utilise. Un CR sera
  transcrit en LF et tous les caracteres de controles en ^X.
  La conversion des Umlaut sera aussi active. L'identificateur du type de 
  fichier sera 'RN', reception normale.

LOGRec <nom_fichier> :
  Identique a LOGQSO mais seules les donnees recues seront sauvees.
  L'identificateur du type de fichier sera 'RN', reception normale.

LOGSnd <nom_fichier> :
  Identique a LOGQSO mais seules les donnees transmises seront sauvees.
  L'identificateur du type de fichier sera 'RN', reception normale.

READ <nom_fichier> :
  Un fichier sera ouvert et toutes les donnees recues y seront sauvees.
  Si aucun repertoire n'est specifie, le fichier sera sauve dans le
  repertoire 'download_dir'.
  Si 'download_dir' est vide, le repertoire courant sera utilise. Seule la
  conversion de CR en LF sera faite. READ devra etre utilisee pour la
  reception de fichiers 7PLUS.
  L'identificateur du type de fichier sera 'RP', reception pleine.

READBin <nom_fichier> :
  Identique a READ mais aucune conversion de caractere ne sera faite.
  L'identificateur du type de fichier sera 'RB', reception binaire.

READAbin <nom_fichier> :
  Commence a recevoir un fichier en utilisant le protocole AutoBIN.
  Si aucun repertoire n'est specifie (dans tnt.ini), le fichier sera sauve
  dans le repertoire 'download_dir'.
  Si 'download_dir'n'est pas specifie, le repertoire courant sera utilise.
  L'identificateur du type de fichier sera 'RA', reception AutoBIN.

LOGAbin <nom_fichier> :
  Identique a READABIN sauf qu'a la fin de la transmission, les donnees
  statistiques sur le transfert seront uniquement affichees mais pas envoyees
  (utile lors de la reception de fichier binaire venant de BBS qui n'aimeront
  pas ce type d'envoi !)
  L'identificateur du type de fichier sera 'RQ', reception AutoBIN en 
  mode silencieux.

READYapp <nom_fichier>
  Demarre la reception d'un fichier avec le protocole Yapp, si ne nom du
  fichier n'est pas specifie, le nom transmis sera utilise, le repertoire
  contenu dans le nom sera enleve. Si le repertoire n'est pas specifie, 
  le ficheir sera sauve dans 'download_dir'. Si 'download_dir'n'est pas 
  specifie (dans tnt.ini), le repertoire courant est utilise. 
  L'identificateur du type de fichier sera 'RY', Reception Yapp.   
  
    
CLose :
  Ferme le fichier de reception actif.

LOGMon <nom_fichier> :
  Un fichier sera ouvert et toute donnee recue sur l'ecran moniteur sera
  sauvee.
  Si aucun repertoire n'est specifie, le fichier sera sauve dans le repertoire
  'download_dir'.
  Si 'download_dir' est vide, le repertoire courant sera utilise.
  Un CR sera transforme en LF et les caracteres de controle en ^X.
  La conversion des Umlaut sera aussi active. L'identificateur du type de 
  fichier sera 'RN', reception normale.

RDMON <nom_fichier> :
  Identique a LOGMON. Seule la conversion des CR en LF sera faite.
  L'identificateur du type de fichier 'RP', reception pleine.

RDMONBin <nom_fichier> :
  Identique a RDMON aucune conversion de caractere ne sera faite.
  L'identificateur du type de fichier sera 'RB', reception binaire.

CLOSEMon :
  Ferme le fichier actif sur l'ecran moniteur.

LOGXmon <nom_fichier> (sur l'ecran moniteur etendu),
LOGXmon <voie-xmon> <nom_fichier> (sur les autres ecrans) :
  Un fichier sera ouvert et toutes les donnes recues sur le moniteur etendu
  courant (sur l'ecran moniteur etendu) ou sur l'ecran specifie (sur les
  autres ecrans) seront sauvees.
  Si aucun repertoire n'est specifie, le fichier sera sauve dans le repertoire 
  'download_dir'.
  Si 'download_dir' est vide, le repertoire courant sera utilise.
  Un CR sera transcrit en LF et les caracteres de controle en ^X.
  La conversion des Umlaut sera aussi active.
  L'identificateur du type de fichier sera 'RN', reception normale. 

RDXMON <nom_fichier> (sur l'ecran moniteur etendu),
RDXMON <voie-xmon> <nom_fichier> (sur les autres ecrans) :
  Identique a LOGXMON mais seule la transcription des CR en LF sera faite.
  L'identificateur du type de fichier sera 'RP', reception pleine.

RDXMONBi <nom_fichier> (sur l'ecran moniteur etendu),
RDXMONBi <voie-xmon> <nom_fichier> (sur les autres ecrans) :
  Identique a RDXMON mais aucune conversion ne sera faite.
  L'identificateur du type de fichier sera 'RB', reception binaire.

CLOSEXmo (sur l'ecran moniteur etendu),
CLOSEXmo <voie-xmon> (sur les autres ecrans) :
  Ferme le fichier de reception actif sur le moniteur etendu courant (sur 
  l'ecran moniteur etendu) ou sur l'ecran specifie (sur les autres ecrans).

APPend [ON/OFF] :
  Possibilite de rajouter les chaines dans un fichier existant (valide 
  uniquement pour LOGQSO, LOGREC, LOGSND, LOGMON et LOGXMON).

AUTOBIn [ON/OFF] :
  Drapeau pour savoir si la reception AutoBIN doit demarrer automatiquement 
  lors de la reception d'une entete AutoBIN valide (la reception AutoBIN est
  lancee en mode silencieux comme si elle etait recue avec la commande 
  LOGABIN).

AUTOYApp [ON/OFF]
  Drapeau pour savoir si la reception Yapp doit demarrer automatiquement
  a la reception d'une entete Yapp valide.
  
AUTO7Pl [ON/OFF]
  Drapeau pour savoir la reception doit demarrer automatiquement a la 
  reception d'une entete 7plus valide. Pour indiquer la reception 7plus
  l'identifiant de type de fichier 'A7' est affiche dans la ligne de status
  du bas de l'ecran.   

  
2.2.2.2. Envoyer un fichier

SEND <nom_fichier> :
  Envoi d'un fichier sur la voie selectionnee, un LF sera transcrit en CR.
  Si aucun repertoire n'est specifie, le fichier sera pris dans le repertoire 
  'upload_dir'. Si 'upload_dir' est vide, le repertoire courant sera utilise.
  SEND devrai etre utilise pour l'envoi de fichiers en 7PLUS.
  L'identificateur du type de fichier sera 'TP', transmission pleine.

SENDLog <nom_fichier> :
  Identique a SEND mais les caracteres de controle seront transcrit en ^X et
  la conversion des Umlaut sera faite.
  L'identificateur du type de fichier sera 'TN', transmission normale.

SENDBin <nom_fichier> :
  Identique a SEND mais aucune conversion de LF en CR sera faite.
  L'identificateur du type de fichier sera 'TB', transmission binaire.

SENDAbin <nom_fichier> :
  Envoi d'un fichier en utilisant le protocole AutoBIN.
  Si aucun repertoire n'est specifie, le fichier sera pris dans le repertoire 
  'upload_dir'. Si 'upload_dir' est vide, le repertoire courant sera utilise.
  L'identificateur du type de fichier sera 'TA', transmission AutoBIN.

SENDQbin <nom_fichier> :
  Identique a SENDAbin, mais il n'attend pas #OK# apres la transmission de
  l'entete #BIN# et les statistiques ne sont pas transmises.
  L'identificateur du type de fichier sera 'TQ', transmission AutoBIN, en 
  mode silencieux.

SENDYapp <nom_fichier>
  Envoie un fichier en utilisant le protocole Yapp. Si 'upload_dir' n'est 
  pas defini, le repertoire courant sera utilise. L'identifiant de type de
  fichier est 'TY', Transmission Yapp.
  
BReak :
  Arrete l'envoi d'un fichier.

FPACLen :
  Longueur maximale d'un paquet pour l'envoi d'un fichier. Si SENDLog est
  utilise, la longueur est divisee par deux, cela est du a des restrictions 
  de la conversion des Umlauts.
  Les valeurs admises peuvent etre comprises entre 20 et 256 caracteres.
  Si la compression statique Huffman est activee, la valeur maximale est
  reduite a 255 caracteres. Tout changement est global.


2.2.2.3. Shell, run et redirection

SHell [trans] :
  (Cette commande est uniquement utilisable si c'est le root qui a lance
  TNT).
  Ouvre un shell sur la voie courante.
  Toute les donnees recus sur la voie courante seront transmises dans le
  shell, toutes les donnees venant du shell seront transmises sur la voie
  courante. Si aucun parametre n'est specifie, tout caractere LF (0x0A) 
  envoye par le shell sera transcrit en CR (0x0D). Tout caractere LF (0x0A) 
  recu d'une station distante sera transcrit en LF (0x0D) avant d'etre envoye
  au shell.
  Le parametre 'trans' annule cette conversion, tous les caracteres seront
  passes de facon transparente.

TSHell [trans]
  Identique a SHell, mais sans la conversion de LF et CR.

ROOTSH
  Identique a SHell mais avec les droits d'un superuser (root)

TROOTSH
  Identique a ROOTSH, mais sans la conversion de LF et CR.  
  
ENDShell :
  Termine le shell sur la voie courante.

RUN <programme> :
  Sur la voie courante, le programme specifie sera execute.
  Toutes les donnees recus sur la voie courante seront utilisees de facon
  standard comme entree dans le programme, toute donnees retournees par le
  programme seront envoyes sur la voie courante. Seuls les programmes
  contenus dans le repertoire 'tnt_bin_dir' pourront etre executes.
  Tous les caracteres LF (0x0A) envoye par le programme seront transcrits en 
  CR (0x0D). Tous les caracteres CR (0x0D) recus de la station distante 
  seront d'abord transcrits en LF (0x0A) avant d'etre envoyes au programme.

RUNT <programme> :
  Identique a RUN, mais aucune conversion de LF et de CR ne sera faite (comme 
  avec le parametre 'trans' du shell).

ENDRun :
  Arrete l'execution d'un programme sur la voie courante.

REDir <device> :
  Redirige les entrees/sorties.
  Toute donnee recu sur la voie courante sera envoyee a <device>, toute
  donnee recu de <device> sera envoye sur la voie courante.

ENDRedir :
  Termine la redirection sur la voie courante.

SOCKCon <adresse_socket>
  Le socket specifie est connecte et toutes les donnees recues du socket
  sont transmises sur le port courant et inversement. Tous les LF en 
  provenance du socket sont transcrits en CR. TOus les CR en provenance de
  la station distante sont transcrits en LF avant d'etre envoyes au socket.
  Information conplementaire au chapitre "Description detaillee".


TSOCKCon <adresse_socket>
  Identique a SOCKCon mais sans la conversion de LF et CR.

ENSOCKC
  Termine la connexion socket sur la voie courante.

SOCket AXSERV <adresse_socket>
  Un serveur Ax25 est installe a l'adresse specifiee. A partir de la, une
  connexion est possible sur ce socket et apres authentification des 
  connexions Ax25 peuvent etre lancees (ex: internet vers packet radio)
  Information conplementaire au chapitre "Description detaillee".
  
SOCket AXSPEC <adresse_socket>
  Identique a SOCket AXSERV, excepte que les donnees en provenance du
  client vers l'Ax25 sont transmises directement au moment de LF et CR
  sans attendre le 'pty_timeout'.

SOCket NETCMD <adresse_socket> <indicatif>
  Un serveur compatible Wampes est lance sur le socket specifie. Si 
  aucun indicatif est specifie dans la ligne de commande, l'indicatif
  part defaut est utilise.
  Information conplementaire au chapitre "Description detaillee".

ENDSock <adresse_socket>
  Termine le serveur socket a l'adresse indiquee. Toutes les connexions
  au serveur sont deconnectees.
  

2.2.2.4. Repertoires

CD <repertoire> :
  Change le repertoire de travail pour <repertoire>. Si <repertoire> est vide,
  le repertoire HOME sera utilise.

CWD :
  Affiche repertoire de travail actuel.


2.2.2.5. Divers

TNC <commande> :
  <commande> est envoyee au TNC sans aucune conversion.

CHANnel <x> ou S <x> :
  Bascule sur l'ecran de connexion de la voie x.
  Si elle est incluse dans un script, aucun changement d'ecran ne sera 
  effectue, cela specifie simplement la voie utilisee pour les prochaines 
  commandes.

CONCall <indicatif> :
  Si la mise a jour de l'indicatif dans la ligne de statut est errone, du
  a un texte de connexion, l'indicatif peut etre restaure par cette
  commande.

CStatus :
  Liste de toutes les voies connectees avec l'heure de debut de la connexion 
  ainsi que l'indicatif.

SENDCom <nom_fichier> :
  Execute un fichier contenant des commandes TNC ou externes (script de
  commande).

CBell [ON/OFF/OTHER] :
  Sonne si le statut d'une connexion change (Connect Bell). Si "OTHER"
  (autre), alors la sonnerie sera generee seulement si une station se connecte 
  a une voie differente de celle en cours.

INFObell [ON/OFF/OTHER] :
  Sonne si un nouveau paquet est recu sur n'importe quel voie (INFOrmation 
  bell). Si "OTHER" (autre), alors la sonnerie sera generee seulement si un 
  nouveau paquet est recu sur une voie differente de celle en cours.

COOKie [ON/OFF] :
  Envoi un cookie si une station distante se connecte.

UMLaut [ON/OFF] :
  Conversion des Umlaut (cf 2.2.).

CONText [ON/OFF] :
  Envoi un texte special a la connexion, utilisant les macros (cf 2.5.), 
  prioritaire par rapport aux "COOKIE".

TXEcho [ON/OFF] :
  Repete toute les donnees de la fenetre envoi dans la fenetre de reception.

PTYEcho [ON/OFF] :
  Repete toutes les donnees recues et envoyees sur une voie ou un SHELL, RUN,
  SOCKET ou REDIR est actif.

NAME <nom> :
  Defini le nom correspondant a l'indicatif sur la voie courante comme <nom>, 
  si <nom> n'est pas specifie, le nom enregistre est affiche (seulement si 
  la voie est connectee).

STIme :
  Envoi la date et l'heure sur la voie active.

SCOokie :
  Envoi un cookie sur la voie active.

TIMESET :
  Envoi l'heure de l'ordinateur au TNC.

DATESET :
  Envoi la date de l'ordinateur au TNC.

RESYnc :
  Affiche le nombre de resynchronisations hostmode effectue depuis le
  demarrage du programme, et si c'est applicable, quelques informations
  concernant le probleme.

LAYer3 [ON/OFF] :
  Active ou desactive l'analyse des trames des NETROM/TheNet (pid CF) dans
  le moniteur.

HEArd [ON/OFF] :
  Active ou desactive la liste d'ecoute. Si OFF, le liste d'ecoute n'est pas
  mise a jour.

KMAcro :
  Recharge en memoire le fichier de macros clavier 'func_key_file' defini 
  dans le fichier d'initialisation.

MSEnd <nom_fichier> :
  Envoi d'un fichier utilisant les macros (cf 2.5.). Le fichier est celui
  defini dans le fichier d'initialisation comme 'macrotext_dir'.

WORDWrap [ON/OFF] :
  Active la fonction cesure ('wordwrap'). Un mot incomplet a la fin d'une 
  ligne sera automatiquement copie en debut de ligne suivante.

WHOLElin [ON/OFF] :
  Si ON, toute la ligne sera transmise (meme vide), si OFF, seule la partie
  allant du debut jusqu'a la position du curseur sera transmise.

LINelen <valeur> :
  Defini la longueur d'une ligne a partir de laquelle toute entree de 
  caractere supplementaire sera ignoree ou que la cesure sera executee. Cette
  valeur devrai normalement etre definie a 80 caracteres.
  La valeur par defaut peut etre specifiee par 'input_linelen' dans le fichier
  d'initialisation.

MONLines <valeur> :
  Si vous aimez voir une partie de l'ecran moniteur sur un ecran de 
  connexion, le nombre de lignes de moniteur peut etre specifie ici.
  Mettre a 0 si vous ne voulez aucune ligne moniteur.
  La valeur par defaut peut etre specifiee par 'lines_moncon' dans le
  fichier d'initialisation.

CONDiv <valeur> :
  Change le ratio de lignes d'entree/sortie sur l'ecran de connexion. Pour 
  plus d'informations, voir 'scr_divide' dans le fichier d'initialisation.

XMONDiv <valeur> :
  Change le ratio de lignes d'entree/sortie sur l'ecran moniteur. Pour plus 
  d'informations, voir 'xmon_scr_divide' dans le fichier d'initialisation.

MBOXDiv <valeur> :
  Change le ratio de lignes d'entree/sortie sur l'ecran de messagerie. Pour 
  plus d'informations, voir 'mbscr_divide' dans le fichier d'initialisation.

COMP [ON/OFF] :
  Activation de la compression Huffman sur la voie courante. 'CONN(H)' sur
  la ligne de statut du haut indique que la compression Huffman est active. 
  Si aucune valeur n'est donnee, la ligne de statut d'origine est reaffichee.
  Pour synchroniser la bascule en compression Huffman entre la station 
  distante et la station local, la commande distante //COMP doit etre
  utilisee.

BSCRHold [ON/OFF] :
  Si actif, aucun retour dans les ecrans d'affichage ne sera possible si 
  la derniere ligne du buffer d'ecran n'est pas affichee (retour en arriere
  actif) et que la premiere ligne affichee est deja dans le buffer d'ecran.

TABExp [ON/OFF] :
  Si actif, un caractere TAB est insere a la position du curseur jusqu'a la
  prochaine marque de tabulation. Une marque de tabulation est definie tout
  les 8 caracteres. Si desactive, un '^I' est affiche a la place.

FREE :
  Cette commande affiche la valeur du nombre de buffers TNC libres. La
  commande n'execute pas la commande "@B", mais affiche la valeur du dernier
  des sondages periodique.

SIGNon
  Visualise la version et copyright de TNT

LOGBOOK [ON/OFF]
  Cette commande valide/devalide l'ecriture dans le log

TELL <texte>
  Envoie le message "texte" (78 caracteres maximum)a toutes les stations connectees.
  Commandes derivees de TELL:
            DA, WEG, 600, KLO et GND qui sont definies dans le fichier 
            'tnt_tellfile' (voir exemple vers la fin de la documentation)
  La commande TELL et ses derivees utilise le fichier "routes.tnt" pour 
  eviter d'envoyer ce texte aux nodes et bbs connectes (N>....., B>....)

RXBELL [ON/OFF] 
  Valide/devalide les bip de chaque trame recue en mode connexion

SOUND [ON/OFF]
  Valide/devalide le son (avec une carte son)

//<commande_a_distance>
  Execute la commande a distance en local (ex: "://RING")

CTRLTX <caractere>
  Permet l'envoi d'un caractere de controle 
  (ex: ":CTRLTX T" qui est utile sur des systemes ?NOS pour quitter un telnet)

MCHkbin [ON/OFF]

EXit :
  Quitte TNT.
  
QUIT :
  Quitte TNTC sans arreter le TNT resident (tnt -d)

  
2.2.2.6. Scripts de routage

XConnect [portheader:]<indicatif> :
  Demarre un script de routage pour l'indicatif specifie, plus
  d'informations peuvent etre trouvees au chapitre 2.6. Un script actif peut
  etre termine en utilisant "OFF" comme indicatif.
  Si un script de routage est actif, un "X" sera affiche sur la ligne de
  statut inferieure.
  Si l'indicatif n'est pas trouve dans la base de donnee des routages, une
  connexion en direct est tentee.
  Si un TNC multiport est utilise, une entete de port valide avec la
  commande QRG peut etre utilisee avant l'indicatif pour selectionner le
  port ou la premiere demande de connexion doit etre utilisee.
  L'utilisation de cette commande autorise l'allocation de SSIDs libres de
  l'indicatif original. Donc les connexions multiples au meme node sont
  possibles.

QRG [<port> <frequence>] [portheader:] :
  Defini avec cette commande, la frequence utilisee par le programme.
  La frequence specifiee est utilisee pour selectionner la route valide dans
  la base de donnees de routage.
  <frequence> peut etre une chaine de 19 caracteres.
  Pour les TNCs utilisant le port 0 comme <port> et omettant le 
  <portheader:> : QRG 0 438.300
  Pour les TNCs multiports utilisant une frequence et un portheader par port,
  ce doit etre defini comme il suit :
    QRG 0 438.300 1:
    QRG 1 430.900 2:
  Sans argument, la frequence courante sera alors affichee.

LSNOTOWN :
  Cette commande affiche tous les indicatifs pour lesquels une entree vide dans
  le fichier 'tnt_notownfile' a ete trouvee. Ces indicatifs ne peuvent pas
  etre utilises comme source pour une connexion automatique. Vous devez
  alors definir les SSID's de votre indicatif que TNT ne pourra jamais
  utiliser (necessaire si plusieurs logiciels sont operes avec le meme 
  indicatif : node, BBS, TCP/IP, etc... ).

LDNOTOWN :
  Si 'tnt_notownfile' a ete change alors que TNT tournait, il peut etre
  recharge en memoire avec cette commande. Cette operation est necessaire car
  TNT ne lit seulement le fichier qu'au demarrage et stocke alors les donnees
  en memoire.

  
2.2.2.7. Moniteur etendu et liste de messagerie

XMON [ON/OFF] :
  Active ou desactive les fonctions de moniteur etendu. Si OFF, les trames
  entendues ne seront jamais analysees.

EXTmon <call1> <call2> [<call3> <call4>] (ecran de moniteur etendu),
EXTmon <voie-xmon> <call1> <call2> [<call3> <call4>] (autres ecrans) :
  Sur l'ecran moniteur etendu courant ou sur l'ecran specifie (pour les
  autres) une connexion espionnee devrai etre monitorisee.
  Si seulement <call1> et <call2> sont specifies, les trames de <call1> vers
  <call2> et de <call2> vers <call1> sont monitorisees, sinon, les trames de 
  <call1> vers <call2> et <call3> vers <call4>.

EXTAmon <call1> <call2> [<call3> <call4>] :
  Identique a EXTMON sauf que la prochaine voie espionne sera utilisee.
  La voie selectionnee automatiquement sera affichee comme reponse a la
  commande.

ENDEXtm (ecran de moniteur etendu),
ENDEXtm <voie-xmon> (autres ecrans) :
  L'ecran moniteur etendu sur l'ecran courant (ecran de moniteur etendu) ou
  la voie specifie (autres ecrans) sera ferme. Cette connexion ne sera plus
  espionnee.

EXTComp [ON/OFF] :
  La compression Huffman est activee/desactivee sur l'ecran moniteur etendu
  courant. 'EXTM(H)', sur la ligne de statut superieure, indique que la 
  fonction est active. Si aucune valeur n'est donnee, la ligne de statut 
  actuelle est renvoyee.

LOGBlist :
  Sur la voie courante ou l'ecran de messagerie, un fichier est ouvert et
  toutes les donnees recues sont sauvees. La commande est similaire a LOGREC
  sauf qu'un nom de fichier unique est genere (dans le repertoire /tmp) et
  que le fichier sera efface a la prochaine sortie de TNT.

BLIst [<nom_fichier>] :
  Sur la voie courante ou l'ecran de messagerie, le dernier fichier actif est
  utilise pour l'ecran de liste du BBS. Si le fichier n'etait pas clos
  jusque la, il le sera.
  En option, on peut definir un nom de fichier. Dans ce cas, ce fichier sera
  charge dans l'ecran de liste du BBS.

XBList :
  Fini la liste du BBS et ferme l'ecran de liste du BBS sur la voie active.


2.2.2.8. Commandes interface

IFAce <nom_socket> :
  Monte une connexion via un socket a un programme externe via un socket 
  UNIX <nom_socket>.

ENDIFace <nom_socket> :
  Termine la connexion a un programme externe via le socket UNIX <nom_socket>.

FINIFace <nom_socket> :
  Identique a ENDIFACE, sauf que le programme externe prend la commande pour
  terminer sont execution.

ACTIf <nom_socket> :
  Active le programme externe sur la voie courante en utilisant toujours la
  connexion montee sur le socket.

DEACtif <nom_socket> :
  Desactive le programme externe sur la voie courante.

SNOCONN <chaine de caracteres> :
  Chaine de caracteres qui sera renvoyee apres l'echec de l'execution
  d'un programme, active a distance via l'interface.


2.2.2.9. Commandes de l'interface DPBox

ACTBox :
  Active la connexion DPBox via un socket UNIX specifie par 
  'box_socket' dans le fichier d'init.

DEACTBox :
  Desactive la connexion socket de DPBox.

FINBox :
  Desactive la connexion socket de DPBox et termine l'execution de DPBox.

BOX :
  Active DPBox sur la voie courante en utilisant la connexion socket
  existante.

ENDBox :
  Desactive la DPBox sur la voie courante.

AUTOBOx [ON/OFF] :
  Si active, toutes les connexions scannent pour un message. Un message
  valide mene a la sauvegarde du message suivant. Si l'arret est demande, le
  message sera envoye via l'interface a DPBox.

MONBox [ON/OFF] :
  Si active, Toutes les trames seront scannees pour un message personnel.
  Un message personnel valide mene a monitoriser la connexion pour le
  message personnel. Si aucune trame n'est perdue et si la fin du message est
  atteinte, le message monitorise sera envoye a l'interface de DPBox.

LMONbox :
  Tous les messages qui sont couramment recus en utilisant la fonction MONBOX
  sont affiches.

SNOBOX <chaine de caracteres> :
  Chaine de caracteres qui sera envoyee si l'execution de DPBox a distance 
  echoue. 

SCANMBEA [<source> <destination> <indicatif_source> <indicatif_destination> 
         [<timeout>]] [$] :
  TNT peut monitoriser les balises de messages personnels et si il trouve le
  votre, il peut activer la sauvegarde et le forward pour prendre votre
  nouveau message.
  Pour activer cette fonction, vous devez donner la source et la destination
  de la balise a espionner (qui devraient etre l'indicatif de votre BBS
  comme source et MAIL pour destination), votre indicatif personnel
  (cet indicatif sera recherche dans le texte de la balise) et l'indicatif a
  connecter avec un timeout optionnel. La connexion sera etablie grace a la
  connexion automatique en donnant l'indicatif a connecter ainsi qu'un
  eventuel timeout comme parametre.
  Si la connexion est etablie le stockage et le forward peuvent commencer.
  La commande sans parametre prendra les parametres actuels.
  Si vous voulez desactiver cette fonction, placer un "$" comme simple
  parametre.

LDBOXFil
  Tous les fichiers concernant les configurations BBS
  ('autobox_dir', 'tntbox_ender' et 'f6fbb_box') sont relus.
  Il est donc possible de les modifier sans avoir a quitter TNT.
  
ACCUIReq [ON/OFF]
  Si il est a ON, les requettes de liste unproto envoyees a l'indicatif
  defini par 'ACCUICal' sont redirigees vers DPBox. DPBox reagit alors
  de maniere appropriee.

ACCUICal <indicatif-BBS>
  Si des requettes de liste unprotos sont recues pour cet indicatif
  (incluant le SSID), la demande est envoyee a DPBox. Pour effacer
  l'indicatif, la valeur '$' peut etre utilisee.
  

2.2.2.10. Commandes de generation de mots de passe 


PRIV :
  Cette commande demarre la fonction de generation de mots de passe. Cette
  commande est rejetee si la voie n'est pas connectee ou si l'indicatif de
  la station connectee n'est pas contenu dans le fichier 'tnt_pwfile'.
  L'action qui s'en suivra dependra du type de generation de mot de passe
  qui est definie pour l'indicatif.

LISTPRIV :
  Cette commande liste tous les indicatifs pour lesquels une entree existe
  dans le fichier 'tnt_pwfile'. De plus, pour chaque indicatif le type de
  generation de mot de passe et le contenu du mot de passe sera specifie.

LOADPRIV :
  Si 'tnt_pwfile' a ete change pendant que TNT tournait, il peut etre
  recharge en memoire avec cette commande. Une relecture de ce fichier est 
  necessaire car TNT lit et stocke le fichier uniquement au demarrage.

PGPAUTO [ON/OFF]
  Valide/devalide la fonction PGP

USEGPG [ON/OFF]
  Utilise GPG a la place de PGP defaut: OFF

PGPKEYAD [ON/OFF]
  Si a "ON", les cles sont ajoutees automatiquement a vos cles enregistrees

PGPEDIT <mot_de_passe>
  Lance un editeur fixe dans la variable d'environnement EDITOR ou "vi" si
  elle n'est pas definie. Le nom nom du fichier est genere par TNT.
  Si vous sauvez le fichier et quittez l'editeur, TNT ajoute automatiquement
  la signature de PGP et envoie le fichier sur le canal ou vous avez utilise
  la commande donc soyez certain d'avoir entre la commande SEND sur la BBS
  avant de lancer l'editeur. Exemple :
     SEND DEBATE @ WW   N'utilisez pas PGP!!!!
     :PGPEDIT <mon_mot_de_passe>
     ^Z
  Si vous quittez l'editeur 1)sans sauver le texte ou 2)avec un mot de passe 
  incorrect, rien ne sera envoye. Dans le deuxieme cas, lancer a nouveau 
  PGPEDIT <votre_mot_de_passe> et le texte est charge a nouveau dans l'editeur.

GPGEDIT <mot_de_passe>
  Identique a PGPEDIT mais en utilisant GnuPGP (GPG)

Note: PGP version 2.6.x doit etre installe dans votre systeme.  


2.2.2.11. Autorisation et niveau d'acces des commandes distantes  

REMOte [ON/OFF] :
  Active et desactive les commandes distantes pour toutes les voies. Les
  commandes ayant le statut ALWAYS ne pourront pas etre activees.

REMAllow [ON/OFF] :
  Active et desactive les commandes distantes pour la voie courante. Les
  commandes avec le statut ALWAYS pourront etre activees. Cette commande 
  n'est autorisee que si la voie est connectee. De plus, le statut actuel 
  est change pour une nouvelle connexion en accord avec le fichier 
  'tnt_noremfile'.

SETACC <commande-distante> [NORMAL/SYSOP/ROOT/ALWAYS] :
  Defini quel niveau d'acces une station distante a besoin pour executer la
  commande distante. NORMAL veut dire que la commande est accessible a tous,
  les commandes avec le statut SYSOP ne pourront etre executees qu'apres
  avoir franchi avec succes la commande '//sys'. Si le drapeau d'etat du
  root a ete defini dans le fichier tnt_sysfile, les commandes avec le
  statut ROOT ne seront utilisables qu'apres validation. Le statut ALWAYS
  signifie que la commande est utilisable meme si la station se trouve dans
  le fichier tnt_noremfile.

NOACC [ON/OFF] :
  Si ON, seules les stations distantes specifiees dans le fichier
  'tnt_sysfile' peuvent se connecter. Tout autre station recevra une chaine
  de caractere definie par SNOACC et sera ensuite deconnectee.

SNOACC <chaine de caracteres> :
  Defini la chaine de caracteres qui sera envoyee a une station non
  autorisee a se connecter.

LISTSYS :
  Cette commande liste tous les indicatifs pour lesquels une entree est trouvee
  dans le fichier 'tnt_sysfile'. De plus, pour chaque indicatif le contenu 
  des donnees du mot de passe du fichier est affichee et le statut de sysop
  peut etre acquit apres la validation du mot de passe (0: sysop non root, 
  1: sysop root).

LOADSYS :
  Si 'tnt_sysfile' a ete change pendant que TNT tournait, il peut etre 
  recharge en memoire avec cette commande. Une relecture de ce fichier est 
  necessaire car TNT lit et stocke le fichier en memoire uniquement au 
  demarrage.

LSTNOREM :
  Cette commande liste tous les indicatifs pour lesquels une entree a ete
  trouvee dans le fichier 'tnt_noremfile'. Pour ces indicatifs les commandes
  distantes sont inhibees sauf pour celles qui ont le statut ALWAYS. La
  desactivation de commandes distantes reste valide meme apres une
  deconnexion, donc connecter ou reconnecter une station differente ne
  rendra pas les commandes distantes actives.
  Un changement est possible en utilisant la commande REMALLOW.

LDNOREM :
  Si 'tnt_noremfile' a ete change pendant que TNT tournait, il peut etre 
  recharge en memoire avec cette commande. Une relecture de ce fichier est 
  necessaire car TNT lit et stocke en memoire le fichier uniquement au 
  demarrage.

LSTFLCHK :
  Cette commande liste tous les indicatifs pour lesquels une entree a ete
  trouvee dans le fichier 'tnt_flchkfile'. Une connexion venant d'un de ces
  indicatifs enverra le texte de non connexion, aucun acces distant et
  aucun acces a DPBox ni a un autre programme utilisant cette interface sera 
  autorise. De plus, aucune entree ne sera incluse dans le fichier de carnet
  de trafic.

LDFLCHK :
  Si 'tnt_flchkfile' a ete change pendant que TNT tournait, il peut etre 
  recharge en memoire avec cette commande. Une relecture de ce fichier est 
  necessaire car TNT lit et stocke en memoire le fichier uniquement au 
  demarrage.

LSEXTREM
  Cette commande liste toutes les commandes a distance etendues, leur
  niveau d'acces, le nombre de caracteres significatifs et la commande
  avec ses parametres. Les donnees sont chargees au demarrage de TNT
  dans le fichier defini par 'extremore_file' (dans tnt.ini).
  
LDEXTREM
  Si le fichier 'extremote_file' est modifie alors que TNT est lance, 
  cette commande permet de le relire. Cette relecture est nescessaire
  car TNT lit ce fichier au demarrage puis le copie en memoire.
  
AUTOStrt [ON/OFF]
  Valide ou devalide la fonction AUTOStart.
 
LSAUTOST
  Cette commande liste tous les indicatifs/SSID pour lesquels la
  commande autostart est definie.  Ces donnees sont lues dans 
  'tnt_autostartfile' au demarrage de TNT.

LDAUTOST
  Si le fichier 'tnt_autostartfile' est modifie alors que TNT est lance,
  il peut etre relu avec cette commande.  Cette relecture est 
  nescessaire car TNT lit ce ficheir au demarrage puis le copie en memoire.

    

2.2.2.12. Emission/reception de Broadcast

SENDBC <nom_fichier> :
  Le fichier specifie sera utilise avec le protocole de diffusion PACSAT.

BCRQST [ON/OFF] :
  Si ON, la requete de broadcast pour les donnees manquantes est generee, si  
  OFF, attends la retransmission.
  
SHPACSAT [ON/OFF] :
  Si ON, les trames broadcast sont affichees, si OFF, aucun affichage n'est
  effectue.

DECBCAST [ON/OFF] :
  Si ON, les trames broadcast sont decodees. Si OFF, les trames broadcast ne
  sont pas decodees. 

BCRXstat 
  Visualise les fichier recus ou en cours de reception broadcast en 
  incluant des informations sur les etats.

BCTCstat
  Vicualise les fichiers en cours de transmission broadcast en incluant
  des informations sur les etats.  


  
3. Description detaillee

3.1. Commandes distantes

Si les commandes distantes sont autorisees, la station distante peut
faire executer des commandes au programme. Toutes ces commandes distantes
commencent par un double slash "//". Ce double slash doit etre entre 
directement en debut de ligne sinon la commande n'est pas reconnue
comme telle.

Les commandes suivantes sont reconnues :
 //n <texte>                 envoie un texte sur la canal "n"
 //ACT                       visualise la derniere activite sysop,
 //SESSION                   visualise le temps d'utilisation de cette version/session,
 //ONACTIVITY <texte>        fixe le texte qui est envoye pendant une activite sysop,
 //CHat <n/indicatif> <txt>  envoie un texte a un canal ou un indicatif,
 //MSG <n/indicatif> <txt>   similaire a CHat,
 //COMP on/off               marche/arret de la compression Huffman,
 //NAME <nom>                sauve le nom dans la base de donnee,
 //CSTAT                     visualise toutes les connexions actives,
 //MHeard                    visualise la liste des stations entendues,
 //MHeard <nb/texte>         visualise les "nb" stations entendues ou cherche "texte",
 //SHELL                     lance une session shell UNIX,
 //TSHELL                    lance une session shell Unix sans conversion CF/LF, 
 //RUN <programme>           execute un programme,
 //RUNT <programme>          execute un programme sans conversion des CR/LF,
 //RUN                       affiche tous les programmes executables,
 //BOX                       lance la messagerie DigiPoint,
 //COOKIE                    envoi d'un cookie,
 //DIR <filtre>              affiche le contenu du repertoire,
 //DIRLONG <filtre>          affiche le contenu du repertoire en format long,
 //FREE                      affiche l'espace disque restant,
 //INFO                      informations sur la station,
 //HELP                      affiche cette aide,
 //NEWS                      affiche les nouvelles de la station,
 //READ <fichier>            lis un fichier,
 //BREAK                     arret de la lecture d'un fichier,
 //WRITE <fichier>           ecrit un fichier sur le disque,
 //CLOSE                     termine l'ecriture d'un fichier,
 //WPRG <fichier>            ecrit un fichier sur le disque en utilisant le
                             protocole AUTOBIN,
 //WPRG <fichier> <rfichier> idem, mais retourne la commande //RPRG <rfichier>,
 //RPRG <fichier>            lit un fichier en utilisant le protocole AUTOBIN,
 //RPRG <fichier> <rfichier> idem, mais retourne la commande //WPRG <rfichier>,
 //WYAPP <fichier>           ecrit le fichier sur le disque en utilisant le
                             protocole Yapp,
 //RYAPP <fichier>           lit le fichier en utilisant le protocole Yapp,			     
 //VERSION                   affiche la version de ce logiciel,
 //ECHO <texte>              renvoi le texte,
 //TIME                      donne l'heure,
 //RTT                       calcule le temps d'aller retour d'une trame,
 //RING                      fait sonner (appelle le sysop),
 //QUIT                      quitte le logiciel,
 //DISC                      deconnecte "violemment".
 
 //SYSOP                     lance la validation du mot de passe sysop,
 //ROOTSH                    lance un shell avec le statut root,
 //TROOSH                    idem ROOTSH, sans la conversion CR/LF,
 //SOCKET  <adresse_socket>  lance une connexion vers un socket,
 //TSOCKET <adresse_socket>  idem SOCKET, sans la conversion CR/LF,      
 //COMMAND <commande>        execute une commande TNT valide.

N'oubliez pas le "//" en debut de commande et de ligne !

----------------------------------------------------------------------------

3.1.1. Niveau d'acces par defaut des commandes distantes

Toutes les commandes distantes sont autorisees a tous (statut NORMAL) sauf
pour les commandes //SHELL, //TSHELL, //ECHO, //COMMAND (statut SYSOP)
et //ROOTSH, //TROOSH, //SOCKET et //TSOCKET (statut root). La commande
//COMP est autorisee meme si les commandes distantes sont interdites
sur la voie courante (statut ALWAYS). Cette configuration par defaut peut 
etre changee avec la commande SETACC.

----------------------------------------------------------------------------

3.1.2. Validation du mot de passe sysop  (//SYSOP)

Si la commande distante //sys est recue, la sequence de validation du mot de
passe sysop est demarree. TNT va prendre 5 nombres au hasard avec des valeurs 
superieures a la longueur de la chaine de caracteres du mot de passe de la
station distante. La station distante doit repondre avec les 5 caracteres
correspondants.
Les caracteres peuvent avoir n'importe quelle position dans la chaine
aleatoire pour accroitre la difficulte de pirater le mot de passe. De plus,
il n'y a pas de reponse signalant si la commande //SYS a ete passee
correctement, le statut est change seulement en interne.
Pour cela, il est conseille d'envoyer 3 fois ou meme plus la commande //sys 
avec une seule reponse correcte pour brouiller les pistes. Cela rendra le
piratage du mot de passe presque impossible. L'algorithme du mot de passe est 
compatible avec celui utilise par TheNet.

----------------------------------------------------------------------------

3.1.3. Shell avec l'autorisation du root (//ROOTSH)

Cette commande est tres dangereuse, verifiez qu'elle n'est accessible qu'au
bonnes personnes apres la validation du mot de passe.
Si vous ne voulez pas autoriser cette commande, definissez la avec le statut 
ROOT et definissez le drapeau sysop root pour tous les indicatifs a 0 dans
le fichier tnt_sysfile.

----------------------------------------------------------------------------

3.1.4. Connexion Socket (//SOCKET)

Cette commande autorise des connexions sur tous les sockets de votre 
systeme. Cette commande est assez dangereuse, changer le statut ROOT
n'est pas recommande. SI vous voulez autoriser des connexion sur
des sockets specifiques, utilisez la commande a distance etendue.
('tnt_extremotefile').

----------------------------------------------------------------------------

3.1.5. La commande dangereuse //ECHO

Il existe des bulletins pirates se promenant sur le reseau des BBS qui
utilisent la commande distante //ECHO pour vous faire envoyer un bulletin
avec un contenu offensant.
Pour cela, j'ai change le niveau d'acces de la commande //ECHO au niveau 
SYSOP. Si vous nommez tous les BBS sur lesquels vous travaillez dans le
fichier 'tnt_noremfile' ou si vous desactivez toutes les commandes distantes 
avec la commande REMALLOW pour le canal avec lequel vous connecter les BBS,
vous pouvez remettre le niveau d'acces de la commande distante //ECHO a 
NORMAL.
Mais faites tres attention avec cette commande ! Sinon, il se pourrait qu'un
message offensant soit forwarde mondialement avec VOTRE indicatif !!!

----------------------------------------------------------------------------

3.1.6. Creer de nouvelles commandes a distance

Pour ajouter facilement des commandes a distance, une commande inconnue 
et utilisee comme parametre de //RUN. Par exemple une commande //FOOBAR
sera traduite en //RUN FOOBAR. Si le rpogramme FOOBAR existe dans 'tnt_bin_dir'
il sera execute. Si le programme n'existe pas, l'utilisateur sera informe
d'une commande a distance erronee.

----------------------------------------------------------------------------

3.1.7. Commandes a distances etendues

Le principe decrit precedemment permet de creer de nouvelle commandes a 
distance en mettant un programme dans le repertoire 'tnt_bin_dir'. Si des
parametres optionnels sont nescessaires ou qu'ils ne peuvent etre 
implementes par le programme, la commande a distance etendue peut etre 
utilisee. 

Une nouvelle commande a distance etendue se resume a une commande a 
distance avec des parametres. De plus, le niveau d'acces et le nombre
de caracteres significatifs est defini. Toutes les donnes sont stockees 
dans le fichier 'tnt_extremotefile'.

Le contenu de ce fichier peut etre visualise par la commande LSEXTREM.
Quand le fichier a ete modifie, il peut etre relu avec LDEXTREM.

----------------------------------------------------------------------------

3.2. Conversion des umlaut

----------------------------------------------------------------------------

3.2.1. Affichage

Si les codes de controle console de LINUX sont utilises, a l'affichage les
codes de caracteres IBM sont utilises. Aucune conversion des umlaut ne sera
faite. Si un termcap est utilise un umlaut IBM sera converti suivant le
parametre UMLAUT.
Si UMLAUT est ON, l'umlaut IBM est converti en umlaut Latin-1 8-bit.
Si UMLAUT est OFF, il est converti en une representation a deux caracteres 
("ae").

----------------------------------------------------------------------------

3.2.2. Envoi d'un texte

Si UMLAUT est OFF, tous les umlauts entres seront convertis en une
representation a deux caracteres ("ae"). Si UMLAUT est ON, les umlauts ne 
seront pas convertis et seront envoyes comme un umlaut IBM.

----------------------------------------------------------------------------

3.2.3. Reception de fichiers


Seuls les fichiers log (LOGREC, LOGSND, LOGQSO, LOGMON et LOGXMON) sont
affectes par la conversion des umlaut. Si UMLAUT est ON, l'umlaut IBM est
converti en un umlaut Latin-1 8-bit. Si UMLAUT est OFF, il est converti en
une representation a deux caracteres ("ae").

----------------------------------------------------------------------------

3.2.4. Envoi de fichiers


Seuls les fichiers log (SENDLOG) sont affectes par la conversion des umlaut.
Si UMLAUT est ON, l'umlaut Latin-1 8-bit est converti en un umlaut IBM. 
Si UMLAUT est OFF, il est converti en une representation a deux caracteres 
("ae").

----------------------------------------------------------------------------

3.3. Utilisation des fonctions UNIX

----------------------------------------------------------------------------

3.3.1. Shell login


TNT permet aux utilisateurs distants de se loguer sous UNIX comme un
utilisateur normal. Toute reception de donnee est traitee comme un entree
dans le shell, toute donnee venant du shell est transmise a la station
distante.
Pour utiliser le login shell, il est necessaire de demander la permission au
superutilisateur root de TNT.
Sinon, le login shell est desactive.
Le shell peut etre demande par l'operateur en utilisant la commande SHELL 
et TSHELL ou par la station distante en utilisant la commande distante
//SHELL et //TSHELL.
Il est possible d'executer tous les programmes qui sont autorises a
l'utilisation depuis un shell.
Au moment du login, il est recherche si l'indicatif de la station distante
a un identificateur-utilisateur valide. Si il n'existe pas, dependant du 
parametre 'unix_new_user' dans le fichier init, un nouvel identificateur-
utilisateur est cree ou le user-ID specifie par 'remote_user' est utilise.
Dans tous les cas, l'indicatif est sauve dans la variable d'environnement 
'CALLSIGN'.

Pour certaine configuration, il peut etre interressant de lancer un shell
avec des permissions root. Cela peut etre fait avec les commandes ROOTSH
ou, a distance //ROTTSH ou alors TROOSH et //TROOTSH pour une conversion
CR/LF. Donner un acces super utilisateur au systeme est tres dangereux,
a utilser donc avec beaucoup de precautions.

Pour augmenter les performances, pour le shell et la redirection, toute
donnee venant du shell ou de la console redirigee sera bufferisee.
Cela signifie que les donnees ne sont pas renvoyees directement, mais si le
buffer contient 256 Octets (la longueur maximum des paquets en AX25) ou que
pendant un temps specifique aucune donnee n'a ete recue. Ce temps peut etre
configure dans le fichier d'init.

----------------------------------------------------------------------------

3.3.2. Redirection

L'ecran de connexion de TNT accepte aucun des caracteres de controle
standards utilise par les programmes orientes ecran. Si vous utilisez une
connexion Ax25 pour travailler avec un programme tel (par exemple utilisant
TSHELL sur une autre station TNT) vous pouvez utiliser la redirection
(commande REDIR) vers une des consoles virtuelles. A partir de la, les
codes de controle sont interpretes correctement et vous pouvez travailler
avec le programme comme si vous etiez directement connecte sur le systeme
distant.

REDIR permet de rediriger toutes les donnees d'un canal Ax25 vers tous les 
devices connus par le systeme comme mes consoles virtuelles Linux /dev/ttyX
ou une des deux parties de tty/pty.

Il n'y a pas de conversion de caracteres, toutes les donnees sont envoyees 
au device de maniere tranparente et vice versa. Comme pour le login-shell
toutes les donnees sont bufferisees avant transmission.  

----------------------------------------------------------------------------

3.3.3. Programmes run

Pour les utilisateurs qui ne sont pas a l'aise avec UNIX, l'utilisation d'un
shell est assez compliquee. Pour cela, des commandes run sont implementees, 
qui executent un programme specifique utilisant un shell.
Si vous n'aimez pas faire tourner TNT en permission root et que le login
shell est desactive, les commandes run permettent d'executer un programme
specifique par la station distante.
Un repertoire specifique 'tnt_bin_dir' contient tous les programmes
executables. Les programmes dans les autres repertoires ne pourront pas etre
executes grace a cette commande.
Comme aucun login n'est etabli, le programme est execute en utilisant
l'utilisateur par defaut specifie par 'remote_user'.
Si TNT n'a pas ete lance par le superutilisateur root, l'utilisateur ne
pourra pas etre change.
Dans ce cas, le programme est sous la permission de l'identificateur-
utilisateur avec lequel TNT a ete lance.
L'indicatif de l'utilisateur est enregistre dans les variables d'environnement 
'CALLSIGN' et 'LOGNAME'. L'indicatif avec SSID est disponnible avec la
variable d'environement 'CALLSSID'.

Dans la plupart des cas, il est demande de convertir les LF UNIX en CR Packet
Radio et vice versa. Si aucune conversion de caracteres a l'envoi ou a la
reception n'est faite, la commande RUNT doit etre utilisee. Comme pour le 
login-shell, les donnees sont bufferisees avant transmission.

----------------------------------------------------------------------------

3.3.4. Serveur socket

Si votre systeme est utilise par plusieurs personnes ou fait partie d'un
reseau, vous voulez peut etre donner acces au packet radio a ces utilisateurs.
Ou si vous voulez utiliser des programmes sur votre systeme il faut creer
une connexion Ax25 exterieure. Pour permettre ca, la fonction serveur
socket (commande SOCKET) est implementee.

Il y a trois types de serveurs, AXSERV, AXSPEC et NETCMD. AXSERV et AXSPEC 
sont similaires, il representent tous les deux un serveur Ax25. 
AXSPEC n'utilise pas la methode normale de bufferisation des donnees utilisee
pour le login-shell, mais envoie directement les donnees lors d'un 
caractere LF ou CR.
NETCMD est compatible avec un serveur Wampes et autorise l'utilisation
de programmes ecrits pour Wampes (comme conversd) avec TNT.

Tous les serveurs nescessitent une adresse socket, elle peut etre de deux
formats differents:

   a. Unix-sockets
      Le format pour un socket-Unix est 'unix:<chemin_nomdusocket>' ou
      'local:<chemin_nomdusocket>'. Le chemin peut etre complet, debutant
      par un '/' ou un chemin relatif a 'tnt_dir'.
      Exemple:
      unix:/tcp/socket/convers
      
   b. INET-sockets
      Le format pour un socket-INET est 'adresse_IP:port'. 'adresse_IP' peut
      correspondre a un nom de host (hostname), une adresse IP ou un '*' 
      pour toutes les adresses IP. Port peut etre n'importe quel numero 
      de port valide ou nom de service.
      Exemple:
      *:3600
      199.199.10.10:ftp
      foo.bar.com:2000
      
      
3.3.4.1. Serveur Ax25

Un utilisateur local peut se connecter a ce serveur avec la commande 
'telnet localhost:numero_de_port'. Alors le login avec indicatif et
mot de passe est execute. Apres s'etre logue avec succes, l'utilisateur
est connecte au serveur Ax25 et utilise un canal du TNC pour des connexions
packet radio. Les commandes sont assez simples, une aide utilisateur est 
disponible. Les informations de login sont stockees dans le fichier
'tnt_passfile' et sont independantes du ficher de mots de passe.

3.3.4.2. Serveur Netcmd

Le serveur Netcmd fonctionne de maniere compatible avec Wampes. Apres
connexion sur le socket, le serveur est en mode commande et accepte 
trois commandes : ASCII, BINARY et CONNECT. Toutes les autres entrees
ou mauvais parametres entraine un arret de la procedure.

ASCII entraine une conversion LF vers CR avant les transmission vers le 
cote Ax25 et vice versa. C'est le mode par defaut.

BINARY  entraine une liaison transparente sans modification des caracteres.

CONNECT lance une connexion Ax25 sur un canal libre. Elle demande des 
parametres supplementaires , le syntaxe est :

CONNECT <mode_de_transport> <indicatif_destination> [indicatif_source]

La seule valeur valide pour 'mode_de_transport' est AX25, les autres modes
entrainent la fermeture de la connexion. L'indicatif de destination ne 
comporte pas de repeteurs. TNT utilise la fonction x-connect pour generer
la connexion, par consequent le chemin est defini dans la base de donnees 
de routage. Par defaut l'indicatif specifie avec la commande SOCKET est 
utilise mais un indicatif source different est declare avec la commande
CONNECT, celui-ci sera utilise. Une mise a jour des SSID est effectuee 
automatiquement pour autoriser plusieurs connexions avec la meme destination.

Apres l'aboutissement de la connexion, le serveur passe en mode data et 
toutes les donnees recues sont transmises vers le socket, toutes les donnees
recues sur le socket sont transmises cote Ax25.

Lorsque la procedure de connexion n'aboutit pas, le serveur est deconnecte
sans aucune explication suplementaire.

----------------------------------------------------------------------------

3.3.5. Serveurs sockets

Vous devez avoir quelques serveurs socket installes sur votre systeme.
Pour donner un acces utilisateur packet radio a ceux-ci, la fonction
connect-socket est disponible. Le seul parametre nescessaire est 
l'adresse socket que vous voulez connecter. L'adresse socket utilise
la meme syntaxe que pour le serveur socket.

Comme pour les autres fonctions Unix, il y a une option pour transformer 
CR en LF et inversement (cmd SOCKCON, remote //SOCKCON) ou la possibilite
pour une connexion transparente (cmd TSOCKCON, remote //TSOCKCON).

Du fait qu'il n'y a pas de restrictions d'acces sur le socket, vous devez 
faire attention avec cette commande. L'acces total aux sockets doit etre
reserve au sysop. Les users ne doivent acceder qu'au sockets specifiques
definis par de commandes a distance etendues ('tnt_extremotefile')

----------------------------------------------------------------------------

3.4. Methodes de transferts de fichiers

----------------------------------------------------------------------------

3.4.1. Transfert de fichier AutoBIN

Pour transferer facilement des fichiers binaires sans trop d'entetes mais
avec un controle de securite, le protocole AUTOBIN a ete cree.
Il est implemente dans beaucoup de programmes packet radio. C'est pour cela
qu'il l'est aussi dans TNT. Pour utiliser l'autobin,, les commandes
SENDABIN, READABIN et LOGABIN sont disponibles pour l'operateur et //WPRG et 
//RPRG pour l'utilisateur distant. De plus, le protocole AUTOBIN demarre
automatiquement apres une reception valide des entetes AUTOBIN.
A la fin d'un transfert reussi, le temps passe et le Baudrate effectif sont
affiches. Si un fichier a ete recu, le checksum recu et le checksum calcule
seront aussi affiches. Normalement ces informations statistiques sont aussi
envoyees a la station distante. Dans le cas ou LOGABIN ou AUTOBIN sont actives
les informations statistiques seront uniquement affiches (pour eviter toute
confusion sur des BBSs).
Si le transfert est interrompu, la connexion perdu ou que le calcul
du checksum n'est pas egal au checksum recu, le fichier recu sera place dans
un repertoire special : 'abin_dir'. De plus, le nom est change en un nom unique.
Il est utile de nettoyer le repertoire de temps en temps.
La plupart du temps, ces fichiers corrompus n'ont aucun interet, dans les 
rares cas ou ils sont utiles, ils sont conserves dans ce repertoire.

----------------------------------------------------------------------------

3.4.2. Tranfert de fichier Yapp

Le transfert AutoBIN est utilise generalement en allemagne. Le reste du 
monde utilise plutotle transfert Yapp. D'un point de vue technique, Yapp 
et son extension Yapp-C est la meilleure solution pour transferer des 
fichiers binaires et doit etre doit etre privilegie.

Dans TNT, les commandes READYAPP et SENDYAPP sont disponnibles, les
commandes pour les utilisateurs distants //READYAPP et SENDYAPP.
Pour valider la reception automatique de fichiers Yapp, il est possible
de mettre AUTOYAPP a "ON". Tous les fichiers recus automatiquement sont
enregistres dans le repertoire 'yapp_dir', defini dans le fichier tnt.ini.

----------------------------------------------------------------------------

3.4.3. Reception de fichiers 7plus

Si vous recevez beaucoup de fichiers 7plus, vous voulez les enregistrer 
directement dans un repertoire special. Cela peut etre fait en mettant
la fonction AUTO7PL a "ON". A partir de ce moment, tous les fichiers 
recus sint enregistres dans 'tnt_7plus_dir', defini dans tnt.ini.
  
----------------------------------------------------------------------------

3.5. Texte d'accueil special et fichiers de macros, base de donnee de noms

Pour pouvoir envoyer un texte d'accueil special a une station se connectant,
les macros peuvent etre utilisees dans ce texte.
Le fichier du texte d'accueil sera envoye a une connexion entrante si CONTEXT
a ete defini ON.
Par defaut le fichier du texte d'accueil (tnt_ctextfile) dans le repertoire de
TNT sera utilise, mais vous pouvez, pour certains utilisateurs, creer un
texte d'accueil personnel dans le repertoire de texte de connexion 
(ctext_dir). Les fichiers doivent etre nommes <indicatif>.ctx .

De plus, un fichier contenant des macros peut etre envoye a chaque fois que
vous le desirez, et pas seulement a la connexion (commande MSEND). Tous ces
fichiers doivent se trouver dans le repertoire de texte de macros 
'macrotext_dir'.


Pour etre plus personnel et pour permettre de se souvenir du nom de votre
correspondant, une base de donnee de noms est incluse a TNT.
Un nom peut etre entree par l'operateur en utilisant la commande NAME ou
avec la commande //NAME pour l'operateur distant.
Si aucun nom n'est specifie apres la commande, le nom actuel sera donne.

Les macros suivantes sont autorisees, si elles se situent dans le texte
d'accueil ou dans un fichier macro :

%a: montre la derniere activite sysop,
%s: montre le temps d'activite de TNT,
%m: envoie un message, fixe par la commande ":MSG",
%l: temps de connexion (utilise pour le texte d'adieu)
%v: version de TNT,
%c: indicatif de l'autre station,
%n: nom de l'autre station (pris dans la base de donnee des noms),
%y: indicatif de la station,
%k: numero de la voie,
%t: heure actuelle,
%d: date actuelle,
%b: sonnerie (^G),
%i: inclus le fichier news ('news_file_name'),
%z: zone de l'heure,
%_: CR/LF,
%o: inclue un cookie,
%?: envoi un message si le nom de la station n'a pas ete trouve dans la base
    des donnee des noms,
%%: le signe '%'.

Les macros suivantes sont utilisables dans le fichier 'tnt_tellfile', 
uniquement pour le texte envoye a toutes les stations connectees.

%n: votre prenom,
%c: votre indicatif,
%k: numero de la voie,
%t: heure actuelle,
%g: caractere de controle $07 pour une sonnerie,
%b: identique a %g,

----------------------------------------------------------------------------

3.6. Scripts de routage

La structure du Reseau Packet Radio est tres differente compare a internet.
Sur internet, vous pouvez specifier directement votre destination et le
routage se fait alors automatiquement.
Sur le Reseau Packet Radio, il existe differents systemes avec des mecanismes
de routage incompatibles. Pour se connecter a une destination, il est
necessaire d'executer plusieurs pas. Supposons l'exemple suivant :

Vous voulez connecter DL7ZZZ qui est en ecoute sur la frequence du repeteur
DB0LUC. Votre repeteur local est DB0BLO.
Donc, votre premiere commande sera de connecter DB0BLO (:c db0blo). Si la
connexion a ete fructueuse, vous enverrez alors la ligne 'c db0ber' au
repeteur qui etablira alors la connexion pour DB0BER, qui est le
repeteur suivant vers DB0LUC. Si la connexion est etablie, DB0BLO vous
enverra alors le message : '*** connected to DB0BER'. 
Maintenant vous entrerez la ligne 'c db0luc db0bln', qui veut dire que vous
demandez la connexion a DB0LUC depuis DB0BER via DB0BLN. DB0BLN n'est pas
connecte, car il utilise un acknowledge hop-to-hop a la place d'un simple
repeteur.
Si la connexion a ete reussie, vous recevrez la ligne : 
'BSUED:DB0BER> Connected to DB0LUC via DB0BLN' et vous pourrez alors essayer
de connecter votre destination avec la ligne 'c dl7zzz'. Un connexion
fructueuse sera indiquee par la ligne '*** connected to DL7ZZZ'.

Si vous faites ca manuellement, vous devez faire attention a ce qui arrive
sur votre ecran et apres chaque connexion fructueuse, vous devez entrer
chaque nouvelle ligne.

Le script de connexion facilite les choses (commande XCONNECT). Maintenant,
il fait toutes les etapes automatiquement, si vous avez donne les
informations de routage au programme.

Les informations de routage seront recherchees dans le fichier de base de 
donnees de routage (route_file_name) et seront lues par exemple comme suit :

T>DL7ZZZ Joe; N>DB0LUC T>DL7ZZZ
N>DB0LUC Digi Luckau; N>DB0BER F>DB0BLN N>DB0LUC
N>DB0BER Digi Tempelhof; N>DB0BLO N>DB0BER
N>DB0BLO Digi 9K6

Comme vous pouvez le voir, les entrees de routage sont recursives, vous
n'avez pas a specifier tout le routage pour la destination.
Les caracteres avant les indicatifs donne des informations au script de 
connexion, s'il doit connecter un repeteur( N> ) ou si le repeteur doit
etre utilise comme via dans le cheminement ( F>, D> ).
Pour identifier un utilisateur normal, T> est utilise, pour les messageries B>
peut etre utilise.

Quelques programmes utilises par des utilisateurs normaux permettent une
connexion avec la commande //c <indicatif>. Si vous voulez utiliser des
utilisateurs de ce type dans votre cheminement, placez un T> devant
l'indicatif, alors une ligne '//c <indicatif>' sera generee par le script
de routage.

Si vous changez frequemment de frequence, vous devrez utiliser frequemment la
commande QRG et definir les donnees de routage pour qu'elles soient valides
pour une frequence donnee ('<IF xxxx> <END>'-clause).

----------------------------------------------------------------------------

3.7. Actualisation des indicatifs

Si vous utilisez un script de routage ou si vous connectez manuellement au
travers de nombreux repeteurs, vous pouvez facilement perdre votre
orientation, d'ou vous etes.
Pour cela, chaque ligne 'connected to' actualisera l'indicatif affiche dans
la ligne de statut.

Un ligne 'reconnected to' actualisera aussi l'indicatif dans la ligne de 
statut, mais le script de routage n'enverra pas la commande suivante et le
fichier carnet de trafic pour l'indicatif ne sera pas remis a jour.

Si l'indicatif est change par 'connected to' en texte normal, il peut etre
remis a jour avec la commande CONCALL.

----------------------------------------------------------------------------

3.8. Carnet de trafic

Toute connexion effectuee par la station est ecrite dans un fichier carnet
de trafic. Chaque ligne contient l'heure de debut et l'heure de fin de la
connexion et l'indicatif de la station distante. Si la destination a ete
connectee en direct, seul cet indicatif est memoirise.  Si la destination a
ete connectee en utilisant plusieurs repeteurs ou un script de routage,
l'indicatif du premier repeteur est aussi memorise.
Le nom du fichier carnet de trafic peut etre specifie dans le fichier
d'initialisation 'inittnt_logbookfile'.

Exemple:

   Starttime   |    Endtime     |          Callsign
-------------------------------------------------------------------------------
16.03.94 18:08 | 16.03.94 18:09 | DB0BLO
17.03.94 21:32 | 17.03.94 21:37 | GEHREN:DB0LUC, Uplink: DB0BLO


----------------------------------------------------------------------------

3.9. Macros clavier

Avec la fonction macro clavier, les commandes qui sont souvent utilisees ou
les textes les plus souvent envoyes peuvent etre executees ou envoyees en
une seule commande.
Vous pouvez definir jusqu'a 10 commandes clavier (<ALT>0 a <ALT>9 ou <ESC>0 a 
<ESC>9) avec le texte correspondant ou les commandes TNT en les specifiant
dans un fichier defini par 'func_key_file' dans le fichier d'init.

Chaque ligne  doit commencer par deux caracteres numeriques specifiant la
commande clavier et un espace. (01: pour <ALT>1 / <ESC>1, 
10: pour <ALT>0 / <ESC>0).
La ligne de texte doit suivre immediatement l'espace. Si le dernier caractere
de la ligne est un asterisque '*' un CR sera envoye a la place de celui ci, 
sinon, aucun CR ne sera envoye.
Une commande doit etre precedee par un autre espace, un CR est toujours
envoye avec une ligne de commande.
La longueur de la commande ou du texte ne doit pas depasser la longueur de
la ligne. 

Si la longueur de la ligne n'est pas suffisante pour votre texte ou si vous
voulez envoyer un texte contenant des macros comme l'heure ou l'indicatif
vous devez specifier la commande 'send' ou 'msend' a la place de la ligne de
texte. Le fichier de macros clavier est charge en memoire au demarrage de
TNT. Si vous changez ce fichier durant l'execution de TNT, vous pouvez
recharger le fichier avec la commande 'kmacro'.

----------------------------------------------------------------------------

3.10. Liste de messagerie (BBS)

----------------------------------------------------------------------------

3.10.1. Description generale

Si vous avez une liste de messages du BBS, vous avez a ecrire les messages qui
vous interessent ou vous avez a sauver la liste dans un fichier et regarder
dans ce fichier apres. Dans les deux cas, vous avez a ecrire les numeros ou 
noms des messages pour aller les prendre dans le BBS.

La fonction liste de BBS vous permet d'aller chercher dans le BBS en
selectionnant les messages (avec les fleches) depuis la liste en appuyant
simplement sur la touche entree.

Si une connexion interface a DPBox est active et qu'une commande 'check'
est envoyee avec les ID des bulletins, tous les bulletins qui sont dans la
liste des ID des bulletins sont affiches avec un attribut de couleur
special. Cela veut dire que vous avez une vue generale des bulletins
contenus dans votre BBS.

----------------------------------------------------------------------------

3.10.2. Utilisation de la liste de messagerie

Comment ca marche ?

a. Avant la requete de la liste, ouvrez un fichier. Si vous n'etes pas
   interesse pour conserver la liste, utilisez simplement la commande 
   'logblist'. Un fichier temporaire avec un nom unique sera utilise. Ce
   fichier sera efface quand vous sortirez de TNT. Si vous voulez conserver
   cette liste utilisez la commande 'logrec <nom_fichier>'.

b. Si la fin de la liste est recue, utilisez la commande 'blist'.
   Cette commande ferme le fichier et le charge dans l'ecran de liste de BBS.
   Si aucun fichier n'a ete ouvert, le dernier fichier enregistre sera
   affiche sur l'ecran de liste de BBS.

c. Utilisez <ALT>L ou <ESC>L pour basculer de l'ecran de liste de BBS a
   l'ecran de connexion. Sur l'ecran de liste de BBS, vous pouvez utiliser
   les fleches pour selectionner le message. Pressez CR pour envoyer une
   commande de lecture au BBS. Tout message deja pris sera affiche avec un
   autre attribut de couleur.

d. Si vous avez lu tous les fichiers que vous vouliez sur la liste du BBS,
   vous pouvez fermer l'ecran avec la commande 'xblist'.

----------------------------------------------------------------------------
   
3.10.3. Utilisation des macros clavier

Pour permettre de ne pas frapper les commande a chaque fois, il est autorise
d'utiliser les macros clavier. Par exemple :
<ALT>8 / <ESC>8 : 'logblist'
<ALT>9 / <ESC>9 : 'blist'
<ALT>0 / <ESC>0 : 'xblist'
Ces macros clavier sont deja incluses dans le fichier d'exemple de macros 
clavier.

----------------------------------------------------------------------------

3.10.4. Reconnaissance de formats

Pour le moment, les formats de liste reconnus sont :

a. DIEBOX check

    7 DL4BCU > TERMINE...16 24.09.94 DL      2214   5 2m Mobilfuchsjagd I05 08.
 
-> R TERMINE 16


b. DIEBOX list

 263 DL1ZAX 02.11.94 18:03   6763  DL-RUNDSPRUCH NR. 39/94

-> R 263


c. DIEBOX checklist avec BID

   85 DH3FBI > KENWOOD..423 055514DB0GV  DL   851   5 LF & VLF Empfang mit TS-5

-> R KENWOOD 423

 
d. RUN C avec l'option D=CRD$@L

DG0XC  DIGI......17 28.04.95 2845DB0BALWE DL      1 DB0BRO-1 wieder ok.

-> R DIGI 17

----------------------------------------------------------------------------
 
3.11. Moniteur etendu

La fonction moniteur etendue permet de monitoriser des connexions
specifiques sur la frequence en enlevant automatiquement les entetes et
toutes les trames repetees.
Il y a 5 (0 a 4) voies moniteur etendu differentes possibles.
<ALT>X ou <ESC>X basculera vers un ecran moniteur etendu et TAB permettra de
changer de voie.

La commande EXTMON est utilisee pour activer le moniteur etendu. Si vous
avez execute cette commande depuis un ecran de moniteur etendu, la voie
actuelle sera prise. Sur les autres ecrans vous devez specifier le numero de
la voie que vous voulez utiliser et ce avant les indicatifs.
La premiere voie de moniteur etendu sera prise si le commande EXTAMON est
employee.

Comme parametres de commande, vous devez specifier les indicatifs de la
connexion que vous voulez espionner. Normalement cela devrai etre 2
indicatifs et les deux directions seront visualisees.

L'utilisation de repeteurs comme les NETROM/TheNet ou les RMNC/FlexNet
fait qu'une connexion est en fait etablie sur deux connexions. D'abord,
la connexion de la station 1 au repeteur (DL9xxx <> DB0xxx) et en second la
connexion du repeteur a la station 2 (DL9xxx-15 <> DG1xxx). Dans la
plupart des cas, vous ne pourrez monitoriser que les trames du repeteur. 
Dans ces ca la, vous pouvez specifier jusqu'a 4 indicatifs 
(DB0xxx DL9xxx DL9xxx-15 DG1xxx) et les deux directions de la connexion
seront visualisee dans l'ecran de moniteur etendu.

Si la connexion monitorisee est codee en compression Huffman, le decodage
peut se faire avec la commande EXTCOMP. 

Le moniteur etendu peut etre terminee par la commande ENDEXTM.

----------------------------------------------------------------------------

3.12. Utilisation de DPBox

----------------------------------------------------------------------------

3.12.1. Description generale

DPBox est un daemon qui est totalement independent de TNT. Le daemon doit etre
lance avant d'utiliser toute commande DPBox de TNT.

----------------------------------------------------------------------------

3.12.2. Utilisation de l'interface socket UNIX

Pour faire la connexion entre TNT et DPBox, la commande 'actbox' doit etre
utilisee. Si la connexion doit etre fermee, la commande 'deactbox' doit
etre utilisee.

La commande 'finbox' ne fait pas que fermer la connexion comme 'deactbox',
mais elle donne aussi l'ordre d'arret au daemon de DPBox.

Le nom du socket UNIX de DPBox doit etre defini par 'box_socket' dans le
fichier d'init.

----------------------------------------------------------------------------

3.12.3. Ecran de messagerie

Si la connexion a DPBox est active, l'ecran de messagerie (<ALT>B ou <ESC>B)
peut etre lance et une console sysop sera lancee avec la commande 'box'.

Vous pouvez arreter votre session sysop avec la commande 'quit' ou aussi 
'endbox'.

Toutes les fonctions d'un ecran de connexion normal sont aussi incluses dans
la liste de BBS. En mode liste de BBS, il existe une fonction speciale. Si
vous selectionnez un message et que vous pressez 'e' puis entree, le fichier
sera efface. 'k' pour kill et 'l' pour list sont aussi utilisables. 't' genere
une ligne de transfert ou vous pouvez ajouter un nouveau nom de repertoire, 
'0' defini la duree de vie des messages depuis 0.

----------------------------------------------------------------------------

3.12.4. Utilisation de DPBox via packet radio

DPBox peut etre activee sur une voie de connexion normale avec la commande 
'BOX', par la commande distante //box ou encore en connectant une voie qui a
un SSID de l'indicatif identique a 'tnt_box_ssid' dans le fichier d'int.

DPBox est activee uniquement si la voie est connectee.

Les commandes 'endbox', 'quit' sur le BBS ou une deconnexion terminera la
session messagerie.

----------------------------------------------------------------------------

3.12.5. Fonctions Autobox et monbox

Si vous definissez 'autobox' a ON, tout message que vous recevrez sur
n'importe quelle voie sera envoye a DPBox et sera sauve dans le repertoire
correspondant.
Cela inclus les messages personnels et les bulletins.

Si vous definissez 'monbox' a ON et que 'xmon' est ON, toutes les trames
monitorisees rechercheront un entete mail. Si on en trouve un, il tente 
de receptionner les messages, de la meme facon qu'avec la fonction
moniteur etendu. Si des paquets sont perdus, ou si une autre erreur est
apparue, le message ne sera pas accepte.
Si le message a ete correctement recu il sera envoye a DPBox et sera sauve 
dans le repertoire correspondant.
Tous les bulletins et tous les messages personnels qui contiennent un
indicatif dans 'autobox_dir' comme expediteur ou comme receveur sera traite
de la sorte.
Tous les messages qui seront recus pourront etre affiches avec la commande 
'lmonbox'.

----------------------------------------------------------------------------

3.13. Generation automatique des mots de passe

----------------------------------------------------------------------------

3.13.1. Description generale

Sur le reseau packet radio beaucoup de systemes de mot de passe sont
utilises pour le moment. Pour cela, un fichier de configuration 'tnt_pwfile'
est utilise. Dans ce fichier, pour tout indicatif avec son SSID, il est
defini un type de mot de passe et un fichier contenant le mot de passe.
Suivant le type de mot de passe utilise, une action differente est effectuee
et le contenu du fichier mot de passe est aussi different.

Jusqu'a present beaucoup de systemes de mot de passe sont implementes dans 
TNT, mais il est prevu d'augmenter le nombre de systemes reconnus. Si vous
avez ajoute un systeme de mot de passe, participez dans ce sens !!!

---------------------------------------------------------------------------

3.13.2. DIEBOX

Si le type de mot de passe est DIEBOX, apres une connexion a l'indicatif 
specifie, chaque texte est scanne pour le texte 'Login: '. Si le texte est
trouve, la date et l'heure qui suivront seront enregistrees et le scan
pour le texte sera stoppe.

Si vous activez la commande 'priv', un mot de passe a 4 caracteres sera genere
avec l'heure de login et votre fichier de mot de passe et le resultat 
'PRIV xxxx' sera envoye (xxxx pour le mot de passe genere).

Le fichier de mot de passe doit etre identique au fichier utilise par DIEBOX, 
il DOIT contenir CR et LF entre chaque ligne.

----------------------------------------------------------------------------

3.13.3. FlexNet

Si le type de mot de passe est FLEXNET et que la connexion a la station voulu
est etablie, la commande 'priv' lance la sequence de mot de passe. Une
chaine de caractere contenant 'SYS' est envoyee a la station distante qui
devrai repondre par une chaine de type '(xyz) abcde>'. La reponse a donner est
calculee en fonction de cette reponse et du mot de passe specifie. La
reponse sera alors envoyee et le statut sysop de la station distante sera
alors disponible.

Differemment des autres systemes de mot de passe, la troisieme valeur dans le
fichier de configuration n'est pas le nom du fichier ou est stocke la mot de
passe mais directement le mot de passe.

----------------------------------------------------------------------------

3.13.4. TheNet

Si le type de mot de passe est TheNet et que la connexion a la station
distante voulue est etablie, la commande 'priv' lance la sequence de mot de
passe. Une chaine de caracteres definie par la cinquieme valeur dans le
fichier de configuration est envoyee a la station distante qui devrai 
repondre par une chaine de type 'NODE:NO1DE: a b c d e' ou simplement par 
'a b c d e'. Cette reponse defini quels caracteres du mot de passe doivent
etre renvoyes en reponse.
Cette reponse est generee et est envoyee a la station distante et le statut
sysop sera alors disponible.

La troisieme valeur dans le fichier de configuration definie le fichier ou
est stocke le mot de passe.

La quatrieme valeur dans le fichier de configuration definie si des
fonctions supplementaires doivent etre utilises. Si le bit est a 0, la
generation du mot de passe sera faire trois fois, mais seule une des trois
fois au hasard sera correcte. Les deux autres fois, une chaine prise au
hasard est envoyee a la place de la bonne reponse. Si le bit est a 1, la
reponse sera dissimulee dans une chaine de 72 caracteres.

La generation du mot de passe de type TheNet est aussi utilisee par d'autres
logiciels (par exemple Baycom et DigiPoint).

----------------------------------------------------------------------------

3.13.5 Baycom

Le systeme de mot de passe Baycom est similaire a TheNet sauf que aucun
texte d'activation est nescessaire et jsute apres la connexion vous recevez
les 5 nombres aleatoires.

La syntaxe est la meme que pour TheNet, excepte le cinquieme parametre
(le texte d'activation) qui peut etre ommis. Le defaut est SYS. Parce
que le texte est demande uniquement si vous avez defini un profil 
utilisateur dans BayBox, ce n'est normalement pas sans importance.

Une autre petite difference avec la syntaxe TheNet, l'option 3 essais
ou une seule reponse est correcte n'est pas disponnible.

----------------------------------------------------------------------------

3.13.6 MD2

Apres une connexion et l'envoi de la commande SYS dans certains cas
(FPACNode,BBS F6FBB, Cluster DXNet sous Linux), le texte suivant est recu :

F6FBB-1> 37 30 14 16 19 [0936077762]

        \__en manuel__/ \__ MD2 __/

TNT renvoie la cle suivante : 0438D5E34997C187F8B6B0FFD9E2

La BBS repond :

Ok

1:F6FBB>

La cle est generee a partir de la valeur entre [...] l'algorithme du mot
de passe est de 'RSA Data Security, Inc. MD2 Message Digest Algorithm'

----------------------------------------------------------------------------

3.14. Compression Huffman

La compression de donnees Huffman implementee dans d'autres programmes est
aussi disponible. Elle peut etre activee par la station distante avec la 
commande //COMP ou via la commande COMP. La compression permet une reduction
des donnees envoyees de 30% environ pour les texte ASCII. Pour les fichiers
binaires la compression n'est pas utile.

Pour lire un contact en moniteur etendu qui utilise la compression de
donnees Huffman, la commande EXTComp doit etre utilisee.

La compression n'est disponible que si 'tnt_comp' dans le fichier de
configuration est definie.
Dans ce cas, la taille maximum des paquets ('file_paclen' dans le fichier de 
configuration, commande FPACLEN) pour l'envoi de fichier est de 255 Octets.

La methode //comp a d'abord ete utilisee par DK4NB dans SP 9.00, la table de
conversion est de lui.

----------------------------------------------------------------------------

3.15. Maniement des connexions de test de qualite de FlexNet

Le protocole des repeteurs FlexNet utilise les connexions pour determiner
la qualite et la validite des connexions. Ces connexions menent a une
activation non necessaire du texte de connexion de DPBox ou de tout autre
programme connecte a cet interface. De plus, le carnet de trafic serai plein
rien qu'avec ces connexions.

Donc, TNT dispose d'un fichier ou les indicatifs des repeteurs FlexNet
effectuant cette connexion de test de qualite peuvent etre sauves 
(tnt_flchkfile). Si un indicatif est trouve dans le fichier se connecte, il 
n'aura aucun texte d'accueil, aucune commande distante et aucune connexion
via l'interface ne sera executee. Le fichier de carnet de trafic ne sera pas
complete avec cette connexion.

Le contenu de ce fichier peut etre affiche par la commande LSTFLCHK. Si le 
fichier a ete mis a jour alors que TNT est en marche, il pourra etre relu en
utilisant la commande LDFLCHK.

----------------------------------------------------------------------------

3.16. Utilisation de plusieurs logiciels avec le meme indicatif

Si vous voulez operer des logiciels differents avec le meme indicatif, vous 
devez definir quels SSID's de votre indicatif TNT ne doit pas utiliser.
Cela doit etre fait dans le fichier defini par 'tnt_notownfile'. Les
indicatifs contenus dans ce fichier ne seront jamais utilises pour une
connexion utilisant un script de routage.

Le contenu de ce fichier peut etre affiche avec la commande LSNOTOWN. Lorsque
le fichier a ete mis a jour, il peut etre relu avec la commande LDNOTOWN.

----------------------------------------------------------------------------

3.17. Fonctionnement du mode PACSAT

TNT inclut un emetteur et un recepteur broadcast compatible avec PACSAT.
Le code est base sur les sources en Pascal ecrites par Joachim, DL8HBS.

Le recepteur est valide par la commande DECBCAST a "ON". Tous les fichiers
recus en trame de broadcast protocole PASCAT sont decodees. En fonction 
du type de fichier, le fichier complet est sauvegarde dans 'tnt_bcsavedir'
(fichiers normaux) ou envoyes vers DPBox (fichiers BBS).

Si des parties du fichier est manquante et que l'emetteur broadcast le 
permet (interruption de transmission), les parties manquantes peuvent etre 
demandees. C'est valide par la commande BCRQST a "ON".

Le statut du recepteur broadcast peut etre visualise avec la commande 
BCTXSTAT. TOus les fichiers recus ou en cours de reception sont affiches.
Quelques informations statistiques montrent la progression du transfert.

L'emetteur broadcast est controle aussi pas DPBox pour faire un
broadcast des fichiers BBS. Une unformation supplementaire est 
disponible dans le documentation de DPBox. Une transmission de fichiers
normaux est possible egalement (cmd SENDBC).

Le statut de l'emetteur broadcast peut etre visualise avec la commande
BCRXSTAT. Tous les fichiers transmis sont visualises ainsi que des
statistiques.

Comme TheFirmware et WA8DED-software n'autorisent pas le changement de PID
sur le trames emises, la trnasmission broadcast est realise en utilisant
le PID F0. Cela cree des problemes en utilisant un autre softxare (Wisp)
comme recepteur. TFKiss et une version speciale de TheFirmware 
(demander a DL8HBS pour ca) autorise le changement de PID et dans le meme
temps une transmission correcte par rapport au protocole.

----------------------------------------------------------------------------

3.18. Autostart au lancement

Il existe plusieurs possibilites dans TNT (RUN, SOCKET) pour autoriser
l'utilisation d'autres programmes a un utilisateur exterieur.
Mais pour lancer cette application, il faut d'abord donner une commande
speciale pour la connecter avec TNT.

Pour creer cette application facilement accessible, et cacher comment TNT
l'active, vous pouvez definir pour des indicatifs/SSID specifiques une 
commande autostart. Cette commande qui contient une commande a distance
valide plus des parametres peut etre executees lorsque l'indicatif/SSID
est connecte.

La fonction autostart est activee par la commande AUTOSTRT (ON), par
defaut elle est desactivee.

Pour pouvoir connecter l'indicatif/SSID, il faut definir un ou plusieurs
canaux qui utilisent cet indicatif/SSID avec la commande MYCALL dans tnt.up

Les indicatifs/SSID et les commandes autostart sont definies dans 
'tnt_autostartfile'. Les configuration courantes peut etre affichee en 
utilisant LSAUTOST, si le fichier est modifie, il peut etre recharge avec
LDAUTOST.

----------------------------------------------------------------------------

3.19. TNT en resident, TNTC

Normalement TNT utilise une console comme interface utilisateur. Mais dans
certains cas ce n'est pas ce que l'on recherche ni meme ce l'on a besoin:

    - avoir besoin de TNT sur plusieurs machines (hosts)
    - passer de Xwindows a une console normale sans quitter TNT
    - pas besoin d'interface utilisateur
Par consequent TNT peut etre lance en resident en utilisant le parametre 
de commande "-d" au demarrage. TNT accepte alors des connexions socket,
des demandes de connexion a l'adresse socket specifiee apres 
'frontend_socket' dans tnt.ini. Cette adresse socket peut avoir deux 
formats differents (comme pour la definition des serveurs sockets:

   a. Unix-sockets
      Le format pour un socket-Unix est 'unix:<chemin_nomdusocket>' ou
      'local:<chemin_nomdusocket>'. Le chemin peut etre complet, debutant
      par un '/' ou un chemin relatif a 'tnt_dir'.
      Exemple:
      unix:tntsock  
      unix:/tcp/socket/convers
      
   b. INET-sockets
      Le format pour un socket-INET est 'adresse_IP:port'. 'adresse_IP' peut
      correspondre a un nom de host (hostname), une adresse IP ou un '*' 
      pour toutes les adresses IP. Port peut etre n'importe quel numero 
      de port valide ou nom de service.
      Exemple:
      *:3600
      199.199.10.10:ftp
      foo.bar.com:2000

Pour connecter TNT, une console a distance est disponible : TNTC. Elle 
utilise son fichier de configuration tntc.ini ou le repertoire de base
et le socket a connecte est enregistre. Au demarrage, TNTC lance le 
terminal (variable d'environement TERM) et les lignes/colones d'ecran
a TNT. Excepte pour le nombre de colonnes qui est definit apres 
'input_linelen"dans tnt.ini, ses valeurs sont choisies pour un positionemnt 
ainsi que de attributs corrects.

TNTC peut etre arreter sans quitter TNT avec la commande (//QUIT=). Avec 
EXIT les deux programmes (tntc + tnt) sont quittes.





----------------------------------------------------------------------------

4. Description des fichiers de configuration

----------------------------------------------------------------------------

4.1. Fichier de configuration principal

La configuration du programme se fait par le fichier de configuration.
Ce fichier de nomme 'tnt.ini'. Il se trouve soit dans le repertoire courant 
soit au repertoire home de l'utilisateur (d'autres noms peuvent etre definis
en utilisant l'option -i au demarrage).

exemple pour tnt.ini:

# definit si select() doit etre utilise, normalement a 1, mettre a 0, si vous 
# utilisez un vieux noyau (select() produit ici une charge CPU plus 
# importante).
use_select 0

# --------------------------------------------------------------------------

# 0 pour un TNC reel sur le port serie, 1 pour TFKiss sur un socket UNIX
#                                       2 pour TFKiss sur un autre socket
#
soft_tnc 0

# Port serie sur lequel le TNC est connecte, socket UNIX de TFKiss ou 
# autre socket pour TFKiss
#
device /dev/ttyS0

# fichier de verrouillage pour le port serie ou TFKiss
#
tnt_lockfile /usr/spool/uucp/LCK..ttyS0

# Vitesse du port RS232 utilise, uniquement pour un TNC reel connecte
# au port serie

speed 19200

#
# parametres de temps pour l'interface a tfkiss (soft_tnc est a 1)
# 1: temps d'attente fixe (10ms) entre chaque paquet hostmode envoye a tfkiss
fixed_wait 1

#
# si fixed_wait == 0, nombre de caractere envoyes a tfkiss avant que TNT ne
# passe sont temps d'attente de 10ms 
#
amount_wait 20

# --------------------------------------------------------------------------

# nombre de voies du TNC
tnc_channels 10

# premiere voie avec un buffer de lignes reduit
#
r_channels 4

# --------------------------------------------------------------------------

# active la table de compression statique Huffman (//COMP)
tnt_comp 1

# essaie de decompresse les trames dans la fenetre monitor
moni_decomp 1

# devalide les trames binaires
moni_chkbin 1

# taille des paquets pour le transfert de fichiers
file_paclen 255

# mettre a 1 pour deconnecter tous les canaux au demarrage
disc_on_start 0

# --------------------------------------------------------------------------

# UNIX-user pour la permission distante
remote_user guest

# Si a 1, de nouveaux utilisateurs pourront etre crees, si a 0, tout nouvel
# utilisateur sera loggue comme l'utilisateur defini par 'remote_user'.
unix_new_user 1

# plus petit identifiant-utilisateur pour la creation de nouveaux 
# utilisateurs
unix_first_uid 410

# identifiant de groupe pour les nouveaux utilisateurs
unix_user_gid 101

# --------------------------------------------------------------------------

# timeout pour l'assemblage des paquets (en secondes) pour SHELL/REDIR et 
# interface
pty_timeout 2

# --------------------------------------------------------------------------

# mis a 1 pour la requete des entetes R: pour la commande read de la liste
# de messagerie
blist_add_plus 0

# --------------------------------------------------------------------------

# SSID de DPBox (une voie avec ce SSID doit exister dans le TNC !)
tnt_box_ssid 7

# Indicatif et SSID de DPBox (Un canal avec cet indicatif doit exister
# dans le TNC!)
# (Si ce parametre est utilise, 'tnt_box_ssid' est ignore)
tnt_box_call  

# SSID pour les voies node (en developpement)
tnt_node_ssid 9

# Indicatif et SSID pour connecter le node (en develloppement)
tnt_node_call

# --------------------------------------------------------------------------

# Repertoire de travail/spool
tnt_work_dir /var/spool/tnt/
#
# Repertoire de configuration
tnt_conf_dir /usr/local/share/tnt/conf
#
# Repertoire documentation
tnt_doc_dir /usr/local/share/tnt/doc 
#
# Repertoire log de TnT
tnt_log_dir /var/log
#
# Repertoire process ID et socket 
tnt_bin_dir /var/run
#
# Repertoire commandes a distance
remote_dir remote/
#
# Repertoire des textes d'accueil
ctext_dir ctext/
#
# Repertoire pour les fichiers autobin corrompus
abin_dir abin/
#
# Repertoire pour les envois
upload_dir up/
#
# Repertoire pour la reception
download_dir down/
#
# Repertoire pour les fichiers 7plus
#
tnt_7plus_dir 7plus/
#
# Repertoire pour les fichiers Yapp
tnt_yapp_dir yapp/ 
#
# Repertoire des programmes executables
tnt_bin_dir bin/
#
# Repertoire home pour les nouveaux utilisateurs
unix_user_dir tntusers/
#
# Repertoire pour les textes macro
macrotext_dir macro/
#
# Repertoire pour les fichiers broadcast de messagerie
tnt_bcnewmaildir bcast/newmail/
#
# Repertoire pour les fichiers broadcast
tnt_bcsavedir bcast/save/
#
# repertoire pour les fichiers broadcast temporaires
tnt_bctempdir /tmp/
#
#----------------------------------------------------------------------------
# Repertoire pour les fichiers audio Uniquement si compile avec TNT_Sound!!

#tnt_sound_dir /usr/local/share/tnt/sound/

#-------------------- Enlever le #  devant si besoin ------------------------
#
# Fichier d'envoi
tnt_upfile tnt.up
#
# Fichier de reception
tnt_downfile tnt.dwn
#
# Fichier contenant l'identifiants de  processus
proc_file tnt.pid
#
# Fichier d'information  (//info)
rem_info_file tntrem.inf
#
# Fichier distant d'aide (//help)
rem_help_file tntrem.hlp
#
# Fichier d'aide tnt
tnt_help_file tnt.hlp
#
# Fichier de cookie
tnt_cookiefile /usr/share/fortune/startrek
#
# Fichier des noms d'utilsateurs
name_file_name names.tnt
#
# Fichier de routes
route_file_name routes.tnt
#
# Fichier de nouvelles (//news)
news_file_name news.tnt
#
# Texte d'accueil
tnt_ctextfile ctext.tnt
#
# Texte d'adieu... 
tnt_qtextfile qtext.tnt
#
# Fichier carnet de trafic
tnt_logbookfile tnt.log
#
# Fichier de mots de passe
tnt_pwfile pw.tnt
#
# Fichier d'acces sysop
tnt_sysfile sys.tnt
#
# Fichier indicatifs avec les commandes distantes inactives
tnt_noremfile norem.tnt
#
# Fichier indicatifs faisant le test de qualite FlexNet
tnt_flchkfile flchk.tnt
#
# Fichier indicatifs en reject
tnt_notownfile notown.tnt
#
# Fichier de log des resyncronisations
resy_log_file resy.log
#
# Fichier log des broadcast
bcast_log_file bcast.log
#
# Fichier de mot de passe du socket
sock_passfile netpass.tnt
#
# Fichier pour les macros clavier
func_key_file fkeys.tnt
#
# Fichier pour les commandes a distance etendues
tnt_extremotefile extrem.tnt
#
# Fichier pour Autostart au demarrage
tnt_autostartfile autostrt.tnt
#
# Fichier pour definir les textes "tell"
tnt_tellfile telltexte.tnt
#
# Fichier de log pour les sessions de TNT
tnt_sessionlog /var/log/tntsession_status
#---------------------------------------------------------
# Fichier pour effets sonores

#tnt_soundfile sounds.tnt

#------------- Enlever le # si besoin --------------------
# 
# Socket pour Digipoint Box
box_socket /usr/local/box/stat/socket
#
# Repertoire pour les nouveaux messages
newmaildir newmail/
#
# Fichier gardant les folders monitorises
autobox_dir autobox.dir
#
# Fichier pour le texte de fin du bbs
tnt_boxender boxender.tnt
#
# Fichier de definition pour F6FBB BBS
f6fbb_box f6fbb.box
#
# Socket pour le node tnt (en developpement)
# node_socket /work/tntnode/socket
#
# Socket pour frontend
frontend_socket localhost:5002

# --------------------------------------------------------------------------

# longueur maximum d'une ligne entree
input_linelen 80

# Mis a 1 si le mode insertion doit etre actif apres le demarrage
insertmode 1

# nombre maximum d'entrees dans la liste des stations entendues
num_heardentries 50

# nombre de lignes de retour

# dans l'ecran de commande
lines_command 30
# dans l'ecran moniteur
lines_monitor 500

# partie entree des ecrans de connexion
lines_input 20
# partie sortie des ecrans de connexion
lines_output 100
# partie entree des ecrans de connexion (retour reduit)
lines_r_input 5
# partie sortie des ecrans de connexion (retour reduit)
lines_r_output 20
# ratio des lignes d'entree/sortie sur l'ecran reel (connexion)
scr_divide 5
# lignes moniteur sur les ecrans de connexion
lines_moncon 5

# partie entree de l'ecran messagerie
lines_mbinput 10
# partie sortie de l'ecran messagerie
lines_mboutput 500
# ratio des lignes d'entree/sortie sur l'ecran reel (messagerie)
mbscr_divide 8

# partie entree des ecrans de moniteur etendu
lines_xmon_pre 10
# partie sortie des ecrans de moniteur etendu
lines_xmon 250
# ratio des lignes d'entree/sortie sur l'ecran reel (moniteur etendu)
xmon_scr_divide 5

# --------------------------------------------------------------------------
#
# 0: monochrome, 
# 1: utilise les attributs couleur si TERM = 'linux' ou 
#    'conXXX', sinon, utilise les attributs monochrome et termcap, 
# 2: utilise les attributs couleur
# 3: utilise les attributs couleur et termcap si TERM = "xterm"

color 1

# 0: n'utilise pas le termcap, 1: utilise le termcap
termcap 1

# 1: autre ligne de statut superieure
altstat 1
# --------------------------------------------------------------------------
# attributs pour la couleur

# caracteres normaux
attc_normal 0x07
# caracteres dans la ligne de statut du haut
attc_statline 0x10
# caracteres dans les entetes moniteur
attc_monitor 0x06
# caracteres dans la ligne de statut
attc_cstatline 0x1F
# caracteres de controle
attc_controlchar 0x0F
# reponses de la station distante
attc_remote 0x06
# fonctions speciales
attc_special 0x01
# couleur pour le port 1
attc_monport1 0x4B
# couleur pour le port 2
attc_monport2 0x43

# --------------------------------------------------------------------------
# attributs pour le noir et blanc
# caracteres normaux
attm_normal 0x00
# caracteres dans la ligne de statut du haut
attm_statline 0x08
# caracteres des entetes moniteur
attm_monitor 0x10
# caracteres dans la ligne de statut
attm_cstatline 0x10
# caracteres de controle
attm_controlchar 0x10
# reponse de la station distante ainsi que votre propre texte envoye
attm_remote 0x10
# fonctions speciales
attm_special 0x10
# couleur pour le port 1
attm_monport1 0x10
# couleur pour le port 2
attm_monport2 0x08

# --------------------------------------------------------------------------
# ces valeurs de doivent pas etre changees en utilisant LINUX
# 1: le terminal place le curseur sur une nouvelle ligne apres chaque
# caractere sur la derniere colonne
auto_newline 0

# 1: n'affiche pas les caracteres 128-160
supp_hicntl 0
#
# --------------------------------------------------------------------------
#
#
# AX25 Port uniquement si TNT est compile avec ax25k 
# (nom du port dans /etc/axports)
#
ax25k_port ax2
#
# Fullmoniflag :"0" visualise les trames recues  
#               "1" visualise toutes les trames (charge processeur importante)
#
fullmoni_flag 0
#

<EOF>

----------------------------------------------------------------------------

4.1.1. Configuration generale et des ports serie

'device'        : le device, sur lequel le TNC est connecte, doit etre 
                  specifie,
'speed'         : vitesse du port serie,
'tnt_lockfile'  : nom du fichier de blocage du port.

'tnc_channels'  : nombre de voies du TNC,
'r_channels'    : premiere voie a buffer de retour reduit.

'num_heardentries': nombre d'entrees de la liste des stations entendues,
'blist_add_plus': Si non defini a 0, un '+' est envoye avec la commande de
                  lecture du BBS ; comme retour, le message aura alors
                  toutes les lignes R: .
'tnt_box_ssid'  : Si l'indicatif de la voie courante est egal a celui du BBS
                  (SSID compris), DPBox est lance a la connexion.
'tnt_node_ssid' : Si l'indicatif de la voie courante est egal a celui du NODE
                  TNT (SSID compris), TNTNODE est lance a la connexion
                  (fonction actuellement en developpement).
'tnt_comp'      : Si pas a 0, la compression statique Huffman est activee.
                  Dans ce cas, la longueur maximum des paquets est de 
                  ('file_paclen') 255 caracteres. 
'file_paclen'   : Defini la longueur maximum d'un paquet. Les valeurs valides
                  vont de 20 a 256 caracteres. Si la compression Huffman est
                  activee ('tnt_comp'), la valeur maximum est de 255 
                  caracteres. La valeur peut etre changee par la commande 
                  FPACLEN.
'disc_on_start' : Si a 1, toute connexion etablie avant le lancement de TNT
                  seront deconnectee a son demarrage, si a 0, les connexions 
                  restent actives.
'altstat'       : mettre a 1 si vous voulez utiliser la ligne de statut 
                  alternative sur les ecrans de connexion.                  

----------------------------------------------------------------------------

4.1.2. Securite

'remote_user'   : identificateur-utilisateur pour l'acces distant.
       
Si TNT a ete lance par le root, plus important que chaque identificateur
utilisateur des fichiers de commande distantes, il est change pour
restreindre la permission du fichier pour les utilisateurs distantes.
Si TNT a ete demarre par un utilisateur, L'identificateur utilisateur n'est
pas change. Pour cela les commandes distantes ont la meme permission que
l'utilisateur.

'unix_new_user' : 1: un nouvel utilisateur a une entree dans /etc/passwd et 
                     un repertoire est cree.
                  0: un nouvel utilisateur se loggue comme specifie par
                     'remote_user'.
'unix_first_uid': premier ID utilisateur qui sera donne a un nouvel
                  utilisateur.
'unix_user_gid' : ID de groupe utilise pour un nouvel utilisateur.

----------------------------------------------------------------------------

4.1.3. Repertoires et fichiers

----------------------------------------------------------------------------

4.1.3.1. Repertoires

'tnt_dir'        : repertoire contenant les fichiers de tnt,
'remote_dir'     : repertoire pour l'acces distant,
'ctext_dir'      : repertoire utilise pour les textes d'accueil personnels,
'abin_dir'       : repertoire pour les fichiers transferes en AutoBIN avec
                   une erreur,
'upload_dir'     : repertoire pour l'envoi de fichiers (SEND/SENDLOG/...) si
                   aucun repertoire n'est specifie,
'download_dir'   : repertoire pour la reception de fichiers (READ/LOGQSO/...)
                   si aucun repertoire n'est specifie,
'tnt_bin_dir'    : repertoire pour les programmes executables (//RUN),
'unix_user_dir'  : repertoire root pour les repertoires des nouveaux
                   utilisateurs,
'macrotext_dir'  : repertoire pour les fichiers contenant les textes des 
                   macros (MSEND)
'newmaildir'     : repertoire les messages lus par AUTOBOX et MONBOX sont
                   sauves pour  DPBox,
'tnt_sound_dir'  : repertoire contenant les fichiers son (.au)

----------------------------------------------------------------------------

4.1.3.2. Fichiers

'tnt_upfile'     : script de commande execute au demarrage du programme,
'tnt_downfile'   : script de commande execute avant la sortie du programme,
'proc_file'      : fichier qui contiendra l'ID du processus de TNT,
'rem_info_file'  : fichier transmit si la commande //info est recue,
'rem_help_file'  : fichier transmit si la commande //help est recue,
'tnt_help_file'  : fichier qui sera affiche si l'ecran d'aide est appele,
'tnt_cookiefile' : fichier contenant les messages pour les cookies,
'tnt_logbookfile': fichier pour le carnet de trafic,
'tnt_pwfile'     : fichier pour la generation des mots de passe,
'tnt_sysfile'    : fichier pour l'acces restreint et l'authentification sysop,
'tnt_noremfile'  : fichier contenant les indicatifs pour lesquels les 
                   commandes distantes sont desactivees,
'name_file_name' : fichier pour la base de donnee des noms,
'route_file_name': fichier pour la base de donnee des routages,
'news_file_name' : fichier pour le message des nouvelles, transmit si la
                   commande distante //news est recue, ou si la macro %i 
                   est trouvee dans un texte d'accueil,
'tnt_ctextfile'  : fichier contenant le texte de connexion commun,
'resy_log_file'  : fichier log pour les resynchonisations,
'sock_passfile'  : base de donne des login du socket,
'func_key_file'  : definition des macros clavier,

'tnt_extremotefile': definition des commandes a distance etendues,
'tnt_autostartfile': definition des commandes autostart au demarrage,
'tnt_tellfile'     : definition des textes/macro %m predefinis (cmd TELL)
'tnt_soundfile'    : definition des sons (avec carte son)

----------------------------------------------------------------------------

4.1.3.3. Socket et fichiers Box

'box_socket'     : chemin et nom du socket UNIX utilise pour la connexion a
                   DPBox,
'autobox_dir'    : fichier contenant les repertoires qui seront monitorises
                   lors de l'utilisation de la fonction MONBOX.
'tnt_boxender'   : fichier contenant les chaines de caracteres indiquant la fin
                   ou l'arret d'un message (MONBOX et AUTOBOX).

'f6fbb_box'      : fichier contenant le texte de la BBS Fbb que vous utilisez
                   Ce fichier est aussi utilise par DPBox et doit etre
		   place dans le repertoire systeme de DPBox. Une definition
		   correcte est exigee pour la fonction Autobox.

'node_socket'    : chemin et nom du socket UNIX utilise pour la connexion a 
                   TNTNODE (actuellement en cours de developpement).
'frontend_socket': nom du socket utilise par frontend TNTC si TNT est lance
                   comme daemon.

Le repertoire 'tnt_dir' doit toujours contenir le chemin complet. Pour tous
les autres fichiers et repertoires, cela depend du premier caractere du
chemin. si le premier caractere est un '/', alors le chemin est pris comme le
chemin complet. Si le premier caractere n'est pas un '/', le repertoire
est pris a partir du repertoire 'tnt_dir'.

----------------------------------------------------------------------------

4.1.4. Lignes des ecrans virtuels

'lines_command' : Nombre de lignes de l'ecran de commande.
'lines_monitor' : Nombre de lignes de l'ecran moniteur.
'lines_input'   : Nombre de lignes de la partie reception d'un ecran de
                  connexion.
'lines_output'  : Nombre de lignes de la partie emission d'un ecran de 
                  connexion.
'lines_r_input' : Nombre de lignes de la partie reception d'un ecran de
                  connexion (reduit les buffers de retour).
'lines_r_output': Nombre de lignes de la partie emission d'un ecran de 
                  connexion (reduit les buffers de retour).
'scr_divide'    : Ratio des lignes d'entree/sortie sur l'ecran reel
                  (connecte).
                  La valeur peut etre changee avec la commande CONDiv.
                  Exemple: l'ecran reel a 25 Lignes, 'scr_divide' est egal a 5.
                  25 Lignes - 2 de Statut = 23 lignes pour l'entree/sortie.
                  23 / 5 = 4.6 -> 4 lignes pour l'entree.
                  23 - 4 = 19 lignes pour la sortie.
'lines_moncon'  : Nombre de lignes de l'ecran moniteur affichees en plus sur
                  un ecran de connexion. Si a 0, aucune ligne moniteur ne 
                  sera affichee.
                  La valeur peut etre changee avec la commande MONLines (les
                  lignes de l'ecran reel seront reduites du nombre de lignes
                  moniteur, avant les lignes des parties d'entree et de sortie
                  sont calculees avec 'scr_divide').
'input_linelen' : longueur maximum des lignes entrees a partir de laquelle 
                  tout caractere supplementaire sera ignore ou wordwrap
                  sera execute.
                  La valeur peut etre changee avec la commande LINelen.
'lines_mbinput' : nombre de lignes de la partie entree de l'ecran
                  messagerie.
'lines_mboutput': nombre de lignes de la partie entree de l'ecran BBS.
'mbscr_divide'  : ratio des lignes d'entree/sortie sur l'ecran reel (BBS).
                  La valeur peut etre changee avec la commande MBOXDiv.
'lines_xmon'    : nombre de lignes de la partie envoi de l'ecran moniteur 
                  etendu.
'lines_xmon_pre': nombre de lignes de la partie entree de l'ecran moniteur
                  etendu.
'xmon_scr_divide': ratio des lignes d'entree/sortie sur l'ecran reel (moniteur
                   etendu).
                   La valeur peut etre changee avec la commande XMONDiv.

----------------------------------------------------------------------------

4.1.5. Configuration de l'affichage

'color'         : aucun attribut de couleur (0), attributs couleur si une
                  console LINUX (1) ou attributs couleur en permanence (2).
                  
'termcap'       : Utilise les codes de controle des consoles LINUX (0) ou 
                  /etc/termcap (1)

Si color == 1 et que les codes de controle des consoles LINUX sont 
selectionnes, mais que l'environnement du TERM d'entree n'est pas "con..." ou 
"linux", aucune couleur ni termcap ne sont utilises.

----------------------------------------------------------------------------

4.1.6. Attributs d'ecran

----------------------------------------------------------------------------

Les attributs utilises dependent du mode selectionne : 'color' pour la
couleur ou 'monochrom' pour le noir et blanc.
Note importante : les attributs pour le texte normal et pour les caracteres de
controle dans le champ d'entree DOIVENT etre different, sinon, aucun
caractere de controle ne pourra etre envoye.

----------------------------------------------------------------------------

4.1.6.1. Attributs de couleur

'attc_normal'     : pour le texte normal.
'attc_statline'   : pour la ligne de statut principale en haut de l'ecran.
'attc_monitor'    : pour les entetes moniteurs.
'attc_cstatline'  : pour la ligne de statut de la voie si en ecran connecte.
'attc_controlchar': pour les caracteres de controle dans le champ d'entree.
'attc_remote'     : pour le texte transmis du a une fonction distante.
'attc_special'    : pour les fonctions speciales.

Les attributs sont codes de la facon suivante :


    X    X    X    X    X    X    X    X
  Blink BCo2 BCo1 BCo0 FCo3 FCo2 FCo1 FCo0
          Couleurs       Couleurs de
       d'arriere plan    premier plan

Blink :
0 : off, 1 : on.

Couleurs d'arriere plan :
        BCo2 BCo1 BCo0 
Noir      0    0    0
Rouge     0    0    1
Vert      0    1    0
Orange    0    1    1
Bleu      1    0    0
Magenta   1    0    1
Cyan      1    1    0
Blanc     1    1    1

Couleurs de premier plan :
              FCo3 FCo2 FCo1 FCo0 
Noir            0    0    0    0
rouge           0    0    0    1
Vert            0    0    1    0
Orange          0    0    1    1
Bleu            0    1    0    0
Magenta         0    1    0    1
Cyan            0    1    1    0
Blanc           0    1    1    1
Gris            1    0    0    0
Rouge clair     1    0    0    1
Vert clair      1    0    1    0
Jaune           1    0    1    1
Bleu clair      1    1    0    0
Magenta clair   1    1    0    1
Cyan clair      1    1    1    0
Blanc clair     1    1    1    1

----------------------------------------------------------------------------

4.1.6.2. Attributs monochromes

'attc_normal'     : pour le texte normal.
'attc_statline'   : pour la ligne de statut principale en haut de l'ecran.
'attc_monitor'    : pour les entetes moniteurs.
'attc_cstatline'  : pour la ligne de statut de la voie si en ecran connecte.
'attc_controlchar': pour les caracteres de controle dans le champ d'entree.
'attc_remote'     : pour le texte transmis du a une fonction distante.
'attc_special'    : pour les fonctions speciales.

Les attributs sont codes de la facon suivante :

    X    X    X    X    X    X    X    X
             Att5 Att4 Att3 Att2 Att1 Att0

Att0: saillant    (termcap so/se)
Att1: soulignes   (termcap us/ue)
Att2: clignotant  (termcap mb/me)
Att3: inverse     (termcap mr/me)
Att4: gras        (termcap md/me)
Att5: mi-brillant (termcap mh/me)

0 : off, 1 : on.

----------------------------------------------------------------------------

4.1.7. Timeout de l'assemblage des paquets

'pty_timeout'     : temps pour l'assemblage des paquets.

Tout caractere recu par le shell ou une redirection est bufferise. Si le 
buffer depasse la taille maximum d'un paquet (256 octets) le contenu du
buffer est envoye.
Apres chaque nouveau caractere, 'pty_timeout' secondes sont attendues pour le
caractere suivant. Si durant ce temps aucun caractere n'est donne, le buffer
est envoye meme si la taille maximum d'un paquet n'est pas atteinte.

----------------------------------------------------------------------------

4.1.8. Options supplementaires

Les bascules suivantes sont la pour personnaliser TNT pour des terminaux
differents ou pour le systeme. Pour l'utilisation avec linux, les deux
doivent etre a 0.

'auto_newline'    : mis a 1 si le terminal passe a la ligne apres le dernier
                    caractere d'une ligne.
'supp_hicntl'     : mis a 1 si les caracteres entre 128 et 160 doivent etre
                    remplaces par un point (.)
		    
----------------------------------------------------------------------------

4.2. Fichiers de configuration du TNC

Au demarrage du programme, un script de commande est execute. Il peut servir
a initialiser certains parametres du TNC. Le nom du fichier doit etre
specifie apres 'tnt_upfile' dans le fichier d'initialisation.

Pour definir des indicatifs differents sur des voies differentes le sequence
de commande suivante doit etre utilisee :

...
CHANNEL 4
MYCALL DL4YBG-4
CHANNEL 5
MYCALL DL4YBG-5
CHANNEL 6
MYCALL DL4YBG-6
...

Apres que la commande EXIT soit lancee, un autre script de commande est 
execute avant la fin du programme. Le nom du fichier doit etre specifie apres 
'tnt_downfile' dans le fichier d'init. (voir fichier d'exemple, tnt.up)

----------------------------------------------------------------------------

4.3. Fichier cookie

Si l'envoi de cookies est actif (commande COOKIE) et que quelqu'un se
connecte a la station, un cookie pris au hasard venant du fichier cookie sera 
envoye.

Le fichier cookie est constitue de textes cookie delimites par une ligne
contenant un '-' comme premier caractere (le reste de la ligne sera ignore).
La taille minimale d'un fichier cookie est de 2048 octets.

Le nom du fichier cookie doit etre defini apres 'tnt_cookiefile' dans le
fichier de configuration.

----------------------------------------------------------------------------

4.4 Fichiers pour les commandes distantes

Lorsque la commande distante //help est recue, un fichier specifie apres 
'rem_help_file' dans le fichier de configuration est transmit.
Le fichier doit contenir une description des commandes distantes possibles.

Si la commande distante //info est recue, le fichier specifie apres 
'rem_info_file' dans le fichier de configuration est transmit.
Le fichier doit contenir une description de la station et le materiel utilise
(aussi bien radio qu'informatique).

Si la commande distante //news est recue, le fichier specifie apres 
'news_file_name' dans le fichier de configuration est transmit.
Le fichier doit contenir des nouvelles sur la station.

----------------------------------------------------------------------------

4.5. Fichiers pour le texte d'accueil

Si l'envoi du fichier d'accueil est actif (commande CONTEXT) et que
quelqu'un se connecte a la station, un texte d'accueil special sera alors
envoye.
Le texte d'accueil est tire du fichier specifie apres 'tnt_ctextfile'.
Toute macro contenue dans ce fichier sera transcrite.
Il est possible d'envoyer a certains utilisateurs un texte d'accueil special. 
Pour permettre cela, un fichier nomme <indicatif>.ctx doit etre depose
directement dans le repertoire specifie apres 'ctext_dir', ou <indicatif>
est celui de l'utilisateur.
----------------------------------------------------------------------------

4.6. Fichiers pour la base de donnee des noms et des scripts de routage

----------------------------------------------------------------------------

4.6.1. Base de donnee des noms

Pour l'utilisation avec le texte d'accueil, une base de donnee de noms est
incluse. La base de donnee est contenue elle meme dans le fichier specifie
apres 'name_file_name'.

Toute entree dans la base de donne de noms a le format suivant :
T>DL4YBG Mark

Si la commande NAME ou la commande distante //NAME est utilisee pour mettre
a jour le nom, le base de donnee sera mise a jour.

----------------------------------------------------------------------------

4.6.2. Base de donnee du routage

La base de donnee des scripts de routage est contenue dans un fichier
similaire a la base de donnee des noms. Le nom de fichier de la base de donnee
de routage est specifie apres 'route_file_name'.

Contrairement a la base de donnee de nom, la base de donnee de routage n'est
pas mise a jour par TNT, toute mise a jour doit etre faite avec un editeur de
texte.

Les entrees pour les scripts de routage peuvent etre recursives, il n'est pas
necessaire de specifier le chemin complet pour chaque indicatif.
Le fichier est assemble en utilisant les entrees dans la base de donnee.

Si vous changez regulierement de frequence et de repeteur, vous devrez
specifier pour chaque frequence une base de donnee differente.
Pour cela, <IF xxxxxx> et <END> sont inclus.
Si par exemple vous operez sur 438.300 MHz, vous pouvez specifier toute
information de routage valide sur une frequence par :
<IF 438.300>
...
<END>
Toute information de routage qui n'est pas encadree par <IF xxxxxx> et <END>
reste valable sur toutes les frequences. 
La frequence que vous operez peut etre specifiee en utilisant la commande QRG.

Le format de chaque entree de la base de donnee est comme suit :

devant l'indicatif, un lettre specifie le type de la station :
T : utilisateur normal (Terminal),
N : node network,
Tous les autres caracteres sont acceptes.
La seule difference est le traitement de l'indicatif dans les scripts de
routage.

La base de donnee est un fichier texte contenant des lignes comme suit :

T>DL4YBG Mark
-> Le nom de l'operateur de la station DL4YBG est Mark, aucune information
   de routage n'est donnee ou la station peut etre connectee directement.
T>DL7ZZZ Joe; N>DB0LUC T>DL7ZZZ
-> Le nom de l'operateur de la station DL7ZZZ est Joe, la station peut etre
   connectee depuis le repeteur DB0LUC.
N>DB0BLO Digi 9K6
-> Le repeteur DB0BLO peut etre connecte directement.
N>DB0BER Digi Tempelhof; N>DB0BLO N>DB0BER
-> Le repeteur DB0BER peut etre connecte depuis le repeteur DB0BLO.
N>DB0LUC Digi Luckau; N>DB0BER F>DB0BLN N>DB0LUC
-> Le repeteur DB0LUC peut etre connecte depuis le repeteur DB0BER via DB0BLN.

----------------------------------------------------------------------------
 
4.7. Identificateur utilisateur et securite

Pour tous les utilisateurs, il leur est possible de se logguer sur le
systeme UNIX en utilisant la commande distante //SHELL ou bien en utilisant
une des commandes SHELL sur la voie.
L'indicatif de la station connectee est utilise comme identificateur 
utilisateur. Si cet identificateur n'existe pas pour cet indicatif et que le
parametre 'unix_new_user' n'est pas defini, l'identificateur "guest" sera
utilise.
Il n'y a pas de controle de securite par mot de passe pour le moment.
Si vous n'utilisez pas la variable 'unix_new_user' vous devez preparer les
identificateurs utilisateurs pour les utilisateurs autorises a utiliser la
fonction shell.
Pour cela les entrees dans /etc/passwd doivent ressembler a :

guest::407:109::/home/guest:
dl4ybg::405:101::/home/dl4ybg:

Ces identificateurs ne doivent pas apparaitre dans le fichier /etc/shadow
(seulement si vous utilisez le systeme de mot de passe shadow).

Astuce : L'utilisateur guest peut etre cree en utilisant 'useradd -m guest',
         alors l'entree correspondante sera cree dans le fichier /etc/passwd
         et le champ du mot de passe dans le fichier /etc/shadow devra etre
         efface (seulement si le systeme shadow est utilise). Essayez de
         vous logguer a partir d'un terminal virtuel pour voir si tout
         fonctionne correctement.

IMPORTANT :
Verifiez le fichier des permissions de votre systeme et utilisez un mot de
passe pour le compte root, car desormais vous ne serez plus le seul sur
votre systeme.

----------------------------------------------------------------------------

4.8. Fichier log pour les resynchronisations

Si durant une operation la resynchronisation est frequemment lancee, il est
utile d'en connaitre la raison. Cela peut etre possible en specifiant 
'resy_log_file' dans la fichier d'init. Le chemin complet du fichier doit
etre donne. Si il n'est pas defini, aucun fichier log ne sera cree.
Jetez un oeil de temps en temps sur le fichier de resynchronisation, il est
utile de l'effacer de temps en temps pour gagner de la place sur le disque.

----------------------------------------------------------------------------

4.9. Fichier pour les macros clavier

exemple pour fkeys.tnt:

#
# fichier de touches de fonction
#
# XX:texte
# XX::commande
#
# '*' a la fin envoi un CR apres un texte
#
01::envoi .signature
02:***end*
03::c db0abc
04::c db0zzz-8
08::logblist
09::blist
10::xblist
<EOF> 

----------------------------------------------------------------------------

4.10. Fichier pour la generation des mots de passe

exemple pour pw.tnt:

# fichier d'exemple de mot de passe
# toutes les lignes doivent utiliser le format suivant :
# DIEBOX:
# <indicatif> <type> <fichier de mot de passe>
# FLEXNET:
# <indicatif> <type> <numero secret>
# THENET:
# <indicatif> <type> <fichier de mot de passe> <drapeau> <chaine privee>
# BAYCOM:
# <indicatif> <type> <fichier de mot de passe> <drapeau> <chaine privee>
# MD2:
# <indicatif> <type> <fichier de mot de passe>
#
# DieBox DB0XXX
DB0XXX-3 DIEBOX /usr/local/share/tnt/conf/db0xxx.pw
# FlexNet DB0YYY
DB0YYY FLEXNET 02345
# TheNet DB0ZZZ
DB0ZZZ THENET /usr/local/share/tnt/conf/db0zzz.pw 0 SYS
# TheNet DB0ZZA avec 3 essais
DB0ZZA THENET /usr/local/share/tnt/conf/db0zzz.pw 1 SYS
# TheNet DB0ZZB avec dissimulation du mot de passe
DB0ZZB THENET /usr/local/share/tnt/conf/db0zzz.pw 2 SYS
# TheNet DB0ZZC avec dissimulation du mot de passe et 3 essais
DB0ZZC THENET /usr/local/share/tnt/conf/db0zzz.pw 3 SYS
# Baycom DB0ZZE-5
DB0ZZE-5 BAYCOM /usr/local/share/tnt/conf/db0sse_5.pw 0
# Baycom DB0ZZD avec dissimulation du mot de passe et activation differente
DB0ZZD BAYCOM /usr/local/share/tnt/conf/db0zzd.pw 2 SYS
# Baycom DB0ZZD-1 avec dissimulation parfaite du mot de passe et 
# activation differente
DB0ZZD-1 BAYCOM /usr/local/share/tnt/conf/db0zzd_1.pw 6 SYS
# Mot de passe MD2
DB0ZZF MD2 /usr/local/share/conf/db0zzf.pw

<EOF>

----------------------------------------------------------------------------

4.11. Fichier pour l'authentification du sysop

exemple pour sys.tnt:

# fichier exemple de restriction d'acces et d'authentification du sysop
# format:
# <indicatif> <fichier de mot de passe> <niveau sysop>
#
# DL7ZZZ avec acces root
DL7ZZZ /usr/local/share/tnt/conf/dl7zzz.pw 1
# DL7ZZY sans acces root
DL7ZZY /usr/local/share/tnt/conf/dl7zzy.pw 0
<EOF>

----------------------------------------------------------------------------

4.12. Fichier pour inhiber les commandes distantes

exemple pour norem.tnt :

# fichier d'exemple pour desactiver les commandes distantes
# format :
# <indicatif avec SSID>
#
DB0GR
DB0BLO-8
DB0JES-3
DB0TEM-8
<EOF>

----------------------------------------------------------------------------

4.13. Fichier contenant les indicatifs rejetes

# fichier d'exemple pour les indicatifs/SSID combinaisons qui ne sont pas
# autorises a se connecter
# format:
# <indicatif avec SSID>
#
DL4YBG
DL4YBG-7

----------------------------------------------------------------------------

4.14. Fichier repeteurs Flexnet

# fichier d'exemple pour ignorer les connexions de test qualite Flexnet
# format:
# <indicatif avec SSID>
#
DB0BNO
DB0BLN

----------------------------------------------------------------------------

4.15. Fichier d'acces au serveur Ax25

# Fichier netpass.tnt
# La syntaxe est :
# CALL PASSWORD AUTOCONNECT-CALL LEVEL
#
# Exemples
#
# La ligne suivante fixe l'utilisateur DL7ZZZ, mot de passe "geheim", pas 
# d'autoconnexion, niveau=9
dl7zzz geheim none 9
#
# La ligne suivante fixe DL7ZZY, mot de passe "secret", indicatif autoconnecte
# BD0ZZZ-8 en niveau 3. DL7ZZY ne peut connecter que DB0ZZZ-8 en automatique.
dl7zzy secret DB0ZZZ-8 3

----------------------------------------------------------------------------

4.16. Fichier pour Autostart au demarrage

# Fichier d'exemple autostart
# format:
# <indicatif+SSID> <commande tnt>
#
# connecte dl4ybg-5 -> lance un convers utilisateur-client
dl4ybg-5 convers
# connecte dl4ybg-12 -> demande l'etat des canaux
dl4ybg-12 cs
# connecte dl4ybg-13 -> Lance un shell unix
dl4ybg-13 shell
# connecte dl4ybg-14 -> connecte le serveur convers
dl4ybg-14 socket unix:/tcp/sockets/convers

----------------------------------------------------------------------------

4.17. Fichier pour les commandes commande a distance etendues

# Fichier d'exemple pour le commandes a distance etendues
# format:
# <commande_a_distance> <niveau d'acces> <caracteres significatifs>
# <commande_tnt>
#
# //SCONvers : connecte le convers sur le socket Unix
sconvers 0 4 socket unix:/tcp/sockets/convers
# //AXSERv : connecte le serveur ax25 local sur le port 2001 
# (seulement pour le sysop)
axserv 1 5 socket localhost:2001

----------------------------------------------------------------------------

4.18. Fichier pour fonction BBS

# (f6fbb.box)
# Definition des entetes de fichiers F6FBB pour la fonction coupure en monitor
# VOUS DEVEZ FAIRE UNE MISE A JOUR DE SES DEFINITIONS
# MAIS NE CHANGEZ PAS L'ORDRE !!!
# Malheureusement le programme f6fbb possede deux types d'entete
# Le premier possede 5 lignes, le deuxieme 7 lignes (le plus recent)
# De plus ces entetes existent en plusieurs langues donc vous etes 
# oblige de definir ce fichier vous meme.
# Si votre BBS F6fbb local ne correspond a aucun des deux, envoyez moi
# un message
# Les lignes commencant par "#" sont des commentaires, les 4 premieres
# lignes sans "#" correspondent a des mots cles.
# Les 12 lignes suivantes concernent les mois utilises.
#
# An old-style (and dutch language) fbb-header may look like this:
#
# Van : DC6OQ  voor IBM   @DL      
# Type/Status : B$
# Datum/tijd  : 21-Mrt 13:55
# Bericht #   : 72618 
# Titel       : hilfe aastor
#
# Now the definitions:
#
# first word in header (all signs until the senders callsign):
Van :
# third word in header
voor
#
#
# A new-style (and german language) fbb-header may look like this:
#
# Von        : DG8NBR
# Nach       : YAESU @EU      
# Typ/Status : B$
# Datum      : 18-Jun 06:44
# BID/MID    : 17630BDB0BOX
# Meldung #  : 85385
# Titel      : info > FT 530
#
# Now the definitions:
#
# Denotator in first line:
#Von        : 
# Denotator in second line:
#Nach       : 
#
#
#
# A new-style (and german language) fbb-header may look like this:
#
#Von         : DG1RFG
#An          : WINGT@DL
#Typ/Status  : BF
#Datum/Zeit  : 28-Apr 08:26
#BID (MID)   : DQKBUMDB0BLO
#Msg #       : 457242
#Titel       : TNX ! WinGT und Passwort wer...
#
# Now the definitions:
#
# Denotator in first line:
Von         : 
# Denotator in second line:
An          : 
#
#
#
# month identifiers as used in your local f6fbb-bbs:
# (they depend on the selected language, too)
#
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez

----------------------------------------------------------------------------

4.19. Fichier de configuration de TNTC

# Repertoire principal de travail/spool
tntc_work_dir /var/spool/tnt/
# socket pour frontend
frontend_socket unix:5002

----------------------------------------------------------------------------

4.20. Fichier de definition des sons

# Fichier son pour TNT (sounds.tnt)
#
# Ce fichier est un exemple pour configurer les effets sonores dans TNT.
# Chaque ligne consiste en deux parametres : un nombre et un nom de fichier.
#
# Apres le 1er "0" un programme pour jouer les sons doit etre defini. 
#
# Pour un lecteur de son vous pouvez utiliser le resident rplay par exemple.
# Vous pouvez aussi ecrire votre lecteur de sons pour lire les fichiers
# sons specifies. Un script shell minimal est disponible, nomme "play"
#
# Si le nom du fichier a jouer est "0" le son sera ignore.

# Votre lecteur de sons. Un exemple qui va avec le prg "play"
# il doit etre dans le $PATH lorsque le chemin complet n'est pas specifie.
0 /usr/local/share/tnt/sounds/play

# Chaque fichier son doit se trouver dans 'tnt_sound_dir' si le chemin
# n'est pas specifie.
#
# Reception de paquets. Vous devez vraiment mettre "0" ici, sinon votre
# ordinateur va jouer les sons les uns apres les autres.... ;-)
1 0

# Connecte a quelqu'un
2 connect.au

# Disconnected
3 disc.au

# Link Reset
4 reset.au

# Busy (station distance occupee)
5 busy.au

# Link Failure (echec d'une liaison)
6 failure.au

# Sonnerie (//ring)
7 ring.au

----------------------------------------------------------------------------

4.21. Definition des macros/messages TELL

# Fichier d'exemple pour TNT-Telltextfile (a partir de TNT1.1a7)
# Commandes ":DA", ":WEG", ":600", ":KLO" and ":GND" envoient un texte
# sur tous les canaux et changent le texte pour la macro %m dans le Ctext
#
# Si le texte est "0", rien ne se passe
#
# Si le second texte est "1", la macro est effacee.
#
# Ex: "1 Je suis de retour" - envoie ce texte sur tous les canaux si ":DA" 
#     "2 0" - ... sans que la macro %m ne soit changee ou,
#     "2 1" - ... et la macro %m est effacee.
#
# 1+2 pour DA, 3+4 pour WEG, 5+6 pour 600, 7+8 pour KLO, 9+10 pour GND
# Le 1er texte est envoie surtous les canaux connectes et le second est 
# utilise pour la macro %m
#
# Voici les macros qui peuvent etre utilisees dans la 1ere ligne :
# %n - nom de la station distante, %c - indicatif de la station distante,
# %k - canal sur lequel est connectee la station distante, %t - heure,
# %g ou %b - Sonnerie (Ctrl-G)
#
# Messages pour DA
1 Je suis de retour!
2 Je suis heureux d'etre connecte avec vous
#
# Messages pour WEG
3 Je suis parti! [%t]
4 Je ne suis pas disponible. Laisser un message sur $BOXCALL
#
# Messages pour 600
5 Un moment je suis au 600
6 Le sysop est au telephone.
#
# Messages pour KLO 
# les stations qui se connectent n'ont pas a savoir que j'y suis....
7 Je dois aller aux toilettes...
8 0
#
# Messages for GND
9 %n, je reviens dans un moment...
10 L'operateur est occupe a autre chose
#
#
# (C) WSPse 1998

----------------------------------------------------------------------------

5. Information complementaire

----------------------------------------------------------------------------

5.1. Options de demarrage

   Usage : tnt [-i <fichier-init>] [-l <fichier-log>] [-u]

TNT possede trois options de demarrage. Un fichier specifie apres -i est
pris pour fichier de configuration et un fichier specifie apres -l est
ouvert en voie 1, equivalent a la commande LOGREC. Si le programme ne s'est
pas termine normalement et que le port serie est bloque, le fichier de
blocage peut etre ignore par -u.
L'option -l est utile si le TNC conserve des donnees sans terminal.

Note : TNT recherche automatiquement le fichier d'initialisation, il est
possible de le renommer en .tntrc, place dans le repertoire "home"
/home/dl8xyz/.tntrc ou /root/.tntrc
Cela permet une configuration multi-utilisateurs.

----------------------------------------------------------------------------

5.2. Fonctionnement sous X11

TNT necessite une console XTERM pour l'execution sous X11. Pour cela TNT
peut etre lance sous n'importe quelle shell XTERM.
Un fichier script simple 'xtnt' peut etre utilise pour creer une nouvelle
fenetre pour TNT. Pour changer les parametres dans le fichier 'xtnt' allez 
voir dans le manuel de XTERM.

----------------------------------------------------------------------------

5.3. Portage de TNT

Dans le fichier config.h beaucoup d'options peuvent etre ou ne pas etre
definies. Creez une nouvelle entree dans config.h et un nouveau makefile pour 
votre syteme. Pour le moment, Linux et Interactive UNIX (ISC) sont supportes.
Les codes generes par des fonctions et des touches speciales sont definis
dans le fichier keys.h et peuvent etre changes. 
Parce que dans la plupart des cas, toutes les touches ne sont pas listees dans 
le repertoire /etc/termcap les codes des touches sont entres de cette facon.
Si votre portage s'est fait avec succes, envoyez moi vos changements, s'il
vous plait. Ils seront alors inclus dans la prochaine version.

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

6. Conclusion

Merci a Dieter, DK5SG / N0PRA pour WAMPES. Les codes source contiennent
beaucoup de choses interessantes et j'ai recupere des parties pour la
fonction shell de ces sources de WAMPES.

Merci a Joerg, DD8FR pour l'etablissement des codes macro dans les textes
d'accueil et pour l'utilisation de plus de 80 caracteres par ligne.

Patrick (ex DL7AUC), qui avait porte TNT sur ISC UNIX et avait contribue a
beaucoup d'idees et pour les sources pour la fonction socket. Il a perdu la
vie dans un accident. Sont travail et sont support etaient tres apprecies et
il nous manquera beaucoup. Nous nous souviendrons de lui pour toujours.

Merci a Joachim, DL8HBS (auteur de DigiPoint pour ATARI) qui m'a fourni ses
sources. Merci aussi pour les heures de discussion et pour le portage de la
partie DPBox de DP sur Linux et pour le support durant la partie debuggage.

Merci a Gert, DK3NY pour l'implementation du mot de passe pour les BBS DIEBOX.

Merci a Andreas, DK9HE pour l'analyse et la resolution des problemes de
demarrage lorsque TNT n'etait pas demarre par le root.

Merci a Werner, DL4NER pour les sources et les idees pour la generation du
mot de passe pour FlexNet.

Merci a Mario, DG0JAB pour l'ajout de l'autre ligne de statut.

Merci a tout ceux qui ont testes TNT et qui m'ont fait parvenir des
commentaires.

Enfin, merci encore a Linus et a toute la communaute Linux pour nous avoir
donne un superbe systeme.
Un remerciement special a Joseph H. Allen pour l'editeur JOE et a Dave 
Gillespie pour le traducteur Pascal en C : P2C.

Si vous avez des questions, des commentaires ou des reports de bug, ecrivez
moi simplement a :

Packet radio  : DL4YBG @ DB0GR.#BLN.DEU.EU
Internet      : wahlm@berlin.snafu.de

73, Mark Wahl (DL4YBG)

----------------------------------------------------------------------------

A. Annexe

----------------------------------------------------------------------------

A.1. Table de compression statique de Huffman

Cette table a ete definie par DK4NB pour SP 9.00

         ASCII:  HUFFMAN

         <  0>:  101010110010110
         <  1>:  101010101000010
         <  2>:  100111111100010
         <  3>:  101010110011110
         <  4>:  101010110001110
         <  5>:  101010101111110
         <  6>:  101010101110110
         <  7>:  101010101101010
         <  8>:  101010101011010
         <  9>:  1111001101
         < 10>:  101010101010010
         < 11>:  011111010110010
         < 12>:  101010101101110
         < 13>:  1111010
         < 14>:  101010101001010
         < 15>:  100111111111010
         < 16>:  100111111101010
         < 17>:  011111010111010
         < 18>:  101010110100010
         < 19>:  101010110011010
         < 20>:  101010110010010
         < 21>:  101010110001010
         < 22>:  101010110000010
         < 23>:  101010101111010
         < 24>:  101010101110010
         < 25>:  10101011011000
         < 26>:  101010110000110
         < 27>:  101010101100110
         < 28>:  101010101011110
         < 29>:  101010101010110
         < 30>:  101010101001110
         < 31>:  101010101000110
              :  110
             !:  001110101
             ":  1010101111
             #:  00000000011
             $:  011111010100
             %:  10101011010111
             &:  000000000000
             ':  10101011010110
             (:  011111000
             ):  001111001
             *:  01111101000
             +:  000000000001
             ,:  0001001
             -:  0111101
             .:  101110
             /:  0011001
             0:  0010001
             1:  11110110
             2:  00111101
             3:  100111100
             4:  101111011
             5:  011111001
             6:  000000001
             7:  101010100
             8:  101111010
             9:  100111110
             ::  00000011
             ;:  1010101101111
             <:  1010101101101
             =:  001111000
             >:  001100000
             ?:  00000000001
             @:  011111010101
             A:  0011100
             B:  0111100
             C:  1001110
             D:  1111111
             E:  001001
             F:  10111100
             G:  00000010
             H:  00000001
             I:  11110001
             J:  00000000010
             K:  00110001
             L:  11110010
             M:  0011010
             N:  0001110
             O:  0001111
             P:  1011111
             Q:  10101011101
             R:  0011111
             S:  000101
             T:  0011011
             U:  111100111
             V:  111100001
             W:  00100000
             X:  11111100
             Y:  1001111110
             Z:  100111101
             [:  101010111001
             \:  001110111
             ]:  101010111000
             ^:  10101011010101
             _:  0011101001010
             `:  10101011010100
             a:  10100
             b:  000110
             c:  100110
             d:  01110
             e:  010
             f:  000001
             g:  101011
             h:  111110
             i:  0110
             j:  0011101000
             k:  11111101
             l:  00101
             m:  101100
             n:  1000
             o:  101101
             p:  0001000
             q:  011111010010
             r:  11100
             s:  10010
             t:  11101
             u:  00001
             v:  11110111
             w:  1010100
             x:  011111011
             y:  1111001100
             z:  0111111
             {:  10101011010010
             |:  0011101001001
             }:  10101011010011
             ~:  001110100110
         <127>:  100111111111110
         <128>:  100111111110110
         <129>:  00100001
         <130>:  100111111101110
         <131>:  100111111100110
         <132>:  111100000
         <133>:  011111010111110
         <134>:  011111010110110
         <135>:  00111010010000
         <136>:  101010110100000
         <137>:  101010110011100
         <138>:  101010110011000
         <139>:  101010110010100
         <140>:  101010110010000
         <141>:  101010110001100
         <142>:  1010101101110
         <143>:  101010110001000
         <144>:  101010110000100
         <145>:  101010110000000
         <146>:  101010101111100
         <147>:  101010101111000
         <148>:  001110110
         <149>:  101010101110100
         <150>:  101010101110000
         <151>:  101010101101100
         <152>:  101010101101000
         <153>:  10101011011001
         <154>:  011111010011
         <155>:  101010101100100
         <156>:  101010101100000
         <157>:  101010101011100
         <158>:  101010101011000
         <159>:  101010101010100
         <160>:  101010101010000
         <161>:  101010101001100
         <162>:  101010101001000
         <163>:  101010101000100
         <164>:  101010101000000
         <165>:  100111111111100
         <166>:  100111111111000
         <167>:  100111111110100
         <168>:  100111111110000
         <169>:  100111111101100
         <170>:  100111111101000
         <171>:  100111111100100
         <172>:  100111111100000
         <173>:  011111010111100
         <174>:  011111010111000
         <175>:  0011101001011
         <176>:  011111010110100
         <177>:  011111010110000
         <178>:  101010110100011
         <179>:  101010110100001
         <180>:  101010110011111
         <181>:  101010110011101
         <182>:  101010110011011
         <183>:  101010110011001
         <184>:  101010110010111
         <185>:  101010110010101
         <186>:  101010110010011
         <187>:  101010110010001
         <188>:  101010110001111
         <189>:  101010110001101
         <190>:  101010110001011
         <191>:  101010110001001
         <192>:  101010110000111
         <193>:  101010110000101
         <194>:  101010110000011
         <195>:  101010110000001
         <196>:  101010101111111
         <197>:  101010101111101
         <198>:  101010101111011
         <199>:  101010101111001
         <200>:  101010101110111
         <201>:  101010101110101
         <202>:  101010101110011
         <203>:  101010101110001
         <204>:  101010101101111
         <205>:  101010101101101
         <206>:  101010101101011
         <207>:  101010101101001
         <208>:  101010101100111
         <209>:  101010101100101
         <210>:  101010101100011
         <211>:  101010101100001
         <212>:  101010101011111
         <213>:  101010101011101
         <214>:  101010101011011
         <215>:  101010101011001
         <216>:  101010101010111
         <217>:  101010101010101
         <218>:  101010101010011
         <219>:  101010101010001
         <220>:  101010101001111
         <221>:  001110100111
         <222>:  101010101001101
         <223>:  101010101001011
         <224>:  101010101001001
         <225>:  001100001
         <226>:  101010101000111
         <227>:  101010101000101
         <228>:  101010101000011
         <229>:  101010101000001
         <230>:  100111111111111
         <231>:  100111111111101
         <232>:  100111111111011
         <233>:  100111111111001
         <234>:  100111111110111
         <235>:  100111111110101
         <236>:  100111111110011
         <237>:  100111111110001
         <238>:  100111111101111
         <239>:  100111111101101
         <240>:  100111111101011
         <241>:  100111111101001
         <242>:  100111111100111
         <243>:  100111111100101
         <244>:  100111111100011
         <245>:  100111111100001
         <246>:  011111010111111
         <247>:  011111010111101
         <248>:  011111010111011
         <249>:  011111010111001
         <250>:  011111010110111
         <251>:  011111010110101
         <252>:  011111010110011
         <253>:  011111010110001
         <254>:  001110100100011
         <255>:  001110100100010